## Slide 1: 计算机网络应用教程
（第3章：网络设备配置）
高军

## Slide 2: 本章结构
常见网络设备
华为设备配置
CISCO设备配置

## Slide 3: 3.1 常见网络设备
概述
网络设备
网络设备的本地配置

## Slide 4: 局域网
局域网是高速、低误码率的数据网络，它覆盖的地理位置区域相对较小（最多能达到几千米）。
局域网连接工作站、外围设备、终端及其他仅在一座楼房里或其他有限的地理区域内的设备，所有连接站点共享较高的总带宽，各站点为平等关系而不是主从关系，能进行广播和多播。

## Slide 5: 适配器
网络适配器又称为网卡，是将工作站或服务器连到网络上。
适配器的作用：
  它是主机与介质的桥梁设备；
  实现主机与介质之间的电信号匹配；
  提供数据缓冲能力；
  控制数据传送的功能。

## Slide 6: 中继器
中继器(RP Repeater)又称为转发器，是连接网络线路的一种装置，常用于两个网络节点之间物理信号的双向转发工作。
中继器是最简单的网络互联设备，主要完成物理层的功能，负责在两个节点的物理层上按位传递信息，完成信号的复制、调整和放大功能，以此来延长网络的长度。

## Slide 7: 集线器
集线器又称为HUB，是一种特殊的多端口中继器，作为网络传输介质间的中央节点，它克服了介质单一通道的缺陷。
以集线器为中心的优点是：当网络系统中某条线路或某节点出现故障时，不会影响网络上其他节点的正常工作。
一个集线器有许多端口，每个端口通过RJ-45插头用两对双绞线与一个工作站上的网卡相连。因此，一个集线器很像一个多端口的转发器。

## Slide 8: 交换机
网络交换技术是近几年发展起来的一种结构化的网络解决方案。它是计算机网络发展到高速传输阶段而出现的一种新的网络应用形式。
局域网交换机也实现了OSI参考模型的第三层协议，将二层转发与三层路由选择功能相结合，形成了三层交换机，已成为现代局域网的核心设备。
相对于三层交换机，一般把二层交换机又称为传统交换机。

## Slide 9: 交换机工作原理
a) 当交换机从某个端口收到一个数据包，它先读取包头中的源MAC地址，这样它就知道源MAC地址的机器是连在哪个端口上的；
b) 再去读取包头中的目的MAC地址，并在地址表中查找相应的端口；
c) 如表中有与此目的MAC地址对应的端口，把数据包直接转发到这端口上；
d) 如表中找不到相应的端口则把数据包广播到所有端口上，当目的机器对源机器回应时，交换机又可以学习这一目的MAC地址与哪个端口对应，在下次传送数据时就不再需要对所有端口进行广播了。
e) 不断的循环这个过程，对于全网的MAC地址信息都可以学习到，二层交换机就是这样建立和维护自己的地址表。

## Slide 10: 交换机转发方式
存储转发方式
直通方式
碎片隔离方式

## Slide 11: 路由器
路由器(Router)在互联网中起着重要的作用，它连接两个或多个物理网络，负责将从一个网络收来的IP数据报，经过路由选择转发到一个合适的网络中。
路由器具有判断网络地址和选择路径的功能。
路由器可以连接不同的传输介质。

## Slide 12: 路由器工作原理
（1）从收到的报文的首部提取目的IP地址D；
（2）先判断是否为直接交付。对路由器直接相连的网络逐个进行检查：用各网络的子网掩码和D逐位相“与”（AND操作），看结果是否和相应的网络地址匹配。若匹配，则把报文进行直接交付（还需要把D转换成MAC物理地址，把数据封装成帧发送出去），转发任务结束。否则就是间接交付，执行步骤3。
（3）若路由表中有目的地址为D的特定主机路由，则把报文发送给路由表中所指明的下一跳路由器，否则执行步骤4。

## Slide 13: 路由器工作原理（续）
（4）对照路由表中的每一行（目的网络地址、子网掩码、下一跳地址），用其中的子网掩码和D逐位相“与”，其结果为N。如果N和该行的目的网络地址匹配，则把报文发送给该行指明的下一跳路由器，否则执行步骤5。
（5）如果路由表中有一个默认路由，则把报文发送给指定的默认路由器，否则执行步骤6。
（6）向发送报文的分组发送一条ICMP报文，通告报文转发出错。

## Slide 14: 路由器的分类
从功能上分：高端路由器、中低端路由器
从结构上分：模块化结构、非模块化结构
从网络位置划分：核心路由器、接入路由器
从用途上分：通用路由器、专用路由器
从性能上分：线速路由器、非线速路由器

## Slide 15: 服务器
在网络中，服务器承担着数据的存储、转发、发布等关键任务，是各类基于客户端/服务器(C/S)模式网络中不可或缺的重要组成部分。
高速度的运算能力
长时间的可靠运行
强大的外部数据吞吐能力

## Slide 17: 服务器的分类
根据体系架构
  x86体系架构服务器
  非x86体系架构服务器
根据不同的计算能力
  工作组级服务器
  部门级服务器
  企业级服务器
根据应用类型
  Web服务器、FTP服务器
  DNS服务器、邮件服务器、数据库服务器

## Slide 18: 服务器的操作系统
类Unix操作系统
  AIX、HP-UX、IRIX、Linux、FreeBSD、Solaris、Mac OS X Server、OpenBSD、NetBSD、SCO OpenServer
Microsoft Windows服务器
  Windows NT Server、Windows 2000 Server、Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows Server 2012

## Slide 19: 网络设备的配置
网络设备的配置一般可以分为两类：本地配置和远程配置。
本地配置使用串口线直接连接计算机和网络设备进行具体的操作。
远程方式通过网络的方式实现。在远程配置中又有Telnet、Web等几种不同的方式。

## Slide 20: 网络设备的硬件连接
通过9针串口可以实现计算机和网络设备的连接。
网络设备上的串口一般以RJ45的形式出现。
通过一端是DB9，另外一端是RJ45的串口线可以实现计算机和网络设备之间的物理连接。

## Slide 21: 网络设备的软件配置
打开超级终端：
  XP系统开始菜单 | 程序 | 附件 | 通讯 | 超级终端
波特率为9600，数据位为8，奇偶校验位无，停止位1，流量控制无

## Slide 22: 3.3 CISCO设备配置
概述
Cisco IOS常见指令
路由器简单防火墙配置

## Slide 23: CISCO设备
思科的网络设备，需要依靠IOS（Internetwork Operating System）这个操作系统进行工作。
通过IOS，可以完成以下三方面的配置：
  实现网络所需的策略
  设定协议地址和参数
  实现管理性的操作

## Slide 24: IOS基本模式
IOS命令行模式中有三种基本的模式：
(1) 用户模式
  Hostname>
(2) 特权模式
  Hostname>enable
  Hostname#
(3) 全局模式
  Hostname(config)#interface fa0/0
  Hostname(config-if)#

## Slide 25: CISCO设备启动过程
1. 加电自检
2. 查找配置注册码，寻找IOS
3. 将IOS提取到内存里运行
4. 到NVRAM芯片中寻找启动配置
  将其提取到内存运行，设备启动完毕
  提示用户是否进入Setup模式，同时设备启动完成

## Slide 26: CISCO路由器结构
RAM：RAM实际上就是路由器的内存。
ROM：路由器的只读存储器。
Flash：一般路由器的IOS放置在该芯片中。
NVRAM：路由器的启动配置保存在该芯片中，另外，其中还保存着配置注册码。

## Slide 27: Cisco IOS常见指令
1. 交换机常见指令
  Switch>enable
  Switch#disable
  (1) show version
  (2) show running-config
  (3) show interface
  (4) hostname
  (5) interface

## Slide 28: Cisco IOS常见指令
2. 路由器常见指令
  setup
  (1) ip address命令
  (2) ip route命令
  (3) show version命令
  (4) show running-config命令
  (5) show interface命令
  (6) show ip int brief命令
  (7) show ip route命令

## Slide 29: Cisco IOS常用配置命令
（1）命令后面加 ? 可以查看帮助信息
  例如：# show ?
（2）进入端口配置模式
  router>enable
  router# configure terminal
  (config)# interface fastEthernet0/0
  (config)# interface serial0/0
（3）为端口配置IP地址
  (config-if)# ip address ip地址 子网掩码
  (config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

## Slide 30: Cisco IOS常用配置命令
（4）激活端口
  (config-if)# no shutdown
（5）配置串行端口serial0/0的速率
  (config)# interface serial0/0
  (config-if)# clock rate 64000
（6）为网络设备配置默认网关IP
  (config)# ip default-gateway 192.168.1.1

## Slide 31: Cisco IOS常用配置命令
（7）配置静态、默认路由
添加静态路由：
  (config)# ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.1.0
查看静态路由：
  router> show ip route
  router# show ip route
删除静态路由
  (config)# no ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.1.0
配置默认路由
  (config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial0/2

## Slide 32: Cisco IOS常用配置命令
（8）配置RIP协议
添加RIP协议
  Router>enable
  Router#configure terminal
  Router(config)#router rip
  Router(config-router)#version 2
  Router(config-router)#network 10.0.0.1
从网络设备上删除RIP协议
  Router(config)# no router rip
查看rip数据库
  router# show ip rip database

## Slide 33: Cisco IOS常用配置命令
（9）配置OSPF协议
添加OSPF协议
  Router>enable
  Router#configure terminal
  Router(config)#router OSPF 1
  Router(config-router)#network 10.0.0.1 0.0.255.255 area 0
从网络设备上删除OSPF协议
  Router(config)# no router ospf 1
查看ospf数据库
  router# show ip ospf database

## Slide 34: Cisco IOS常用配置命令
（10）查看路由协议
  router# show ip protocol
（11）查看端口状态
  router# show ip ospf interface

## Slide 35: IOS与VRP常见命令比较
功能 | Cisco命令 | 华为命令
进入特权模式 | enable | system-view
进入配置状态 | configure terminal | system-view
显示 | show | display
显示目前运行的配置 | show running-config | display current
显示版本 | show version | display version
取消 | no | undo
更改设备名称 | hostname | sysname
返回上级视图 | exit | quit
接口控制 | switchport | port

## Slide 36: 路由器防火墙
防火墙是由软件和硬件设备组合而成，在内部网和外部网之间、专用网与公共网之间构造的保护屏障，是一种获取安全性方法的形象说法，它是一种计算机硬件和软件的结合，使不同网络之间建立起一个安全网关(Security Gateway)，从而保护内部网免受非法用户的侵入。
ACL是一种路由器配置脚本，它根据从数据包头部的基本信息（源地址、目的地址、源端口、目标端口、协议类型）决定允许或者拒绝数据包通过路由器，以达到访问控制的目的。

## Slide 37: ACL实现的主要功能
检查和过滤数据包；
提供对通信流量的控制手段；
限制或者减少不必要的路由更新；
按照优先级或用户队列处理数据包；
定义VPN的感兴趣流量。

## Slide 38: Cisco ACL有两种类型
标准ACL：使用IP数据包中的源IP地址进行过滤，表号1～99或1300～1999；
扩展ACL：比标准ACL具有更多的匹配项，功能更加强大和细化。可以针对协议类型、源地址、目的地址、源端口、目的端口、TCP连接信息等进行过滤，表号100～199或2000～2699。

## Slide 39: Cisco IOS实现防火墙的形式
在全局模式下使用access-list命令创建一个标准访问列表：
  Router(config)#access-list access-list-number {remark | permit | deny} source source-wildcard [log]
使用命令access-list定义扩展访问列表：
  Router(config)#access-list access-list-number {remark | permit | deny} protocol source [source-mask] [operator operand] destination [destination-mask] [operator operand] [established] [log]

## Slide 40: Cisco IOS实现防火墙的形式（续）
把一个访问列表关联到虚拟端口上：
  access-class：用于VTY，实现对Telnet链路的控制
  access-group：用于接口配置模式，并且在配置前需要加上IP
语法格式：
  Router(config-line)#access-class access-list-number {in | vrf-also | out}
  Router(config-if)#ip access-group access-list-number {in | vrf-also | out}

## Slide 41: 路由器简单防火墙构建
(1) 构建网络拓扑
  GNS | VirtualBox集成应用
  控制面板 | Windows防火墙 | 关闭
(2) 配置虚拟机/路由器

## Slide 42: 路由器简单防火墙配置与测试
（1）创建一个access-list
  Router(config)# access-list 2 deny host 192.168.1.1
  Router(config)# interface fastEthernet 0/0
  Router(config-if)#ip access-group 2 in
（2）所有控制列表进行取消
  Router(config-if)# no ip access-group in
  Router(config-if)# no ip access-group out

## Slide 43: 路由器简单防火墙配置与测试
（3）XP2设备上安装Apache Web Server，路由器R1上创建扩展ACL，并应用到接口fa 0/0上
  Router(config)# access-list 110 deny tcp any any eq 80
  Router(config)#interface fastEthernet 0/0
  Router(config-if)# ip access-group 110 in