## Slide 1
计算机原理与汇编
上海海事大学信息工程学院

## Slide 2: 教材、参考书与课时安排
  教材
《计算机组成原理与汇编语言程序设计（第4版）》
徐洁主编 电子工业出版社
  参考书
    《计算机组成与结构》王爱英 主编/ 清华大学出版社
    《80x86汇编语言程序设计》沈美明 温冬蝉 主编/ 清华大学出版社
    计算机科学与技术 408考研统考
    《计算机组成原理》相关资料
    课时安排
    授课：64学时；
    实验、上机：16学时

## Slide 3
主要内容----介绍计算机系统的组成和基本工作原理，从硬件角度对计算机组成部分有深入了解，介绍计算机内部各部件的结构、工作方式及它们之间的相互联系、相互作用；通过对汇编语言有关基本知识的学习，加深对计算机工作原理的理解，同时加强程序设计、程序调试的技巧
相关课程----《操作系统》、《系统结构》、《计算机网络》《编译原理》等
主要内容、课程衔接

## Slide 4
课程地位
1、本专业（组成原理、网络、高级语言、数据结构、操作系统、数据库等）核心课程，区别专业和业余，补充《我也曾对这种力量一无所知》；
2、无论是期末考试、考研，工作实际，都是核心，是修内功的课程；
3、在实际中有广泛的应用，以手机、物联网为例。

## Slide 5
1、点名；
2、课堂表现；
3、作业；
4、考试。
考核

## Slide 6
主要内容：
 计算机的基本概念
 计算机系统硬、软件组成
 层次结构模型
 计算机的工作过程
 计算机的性能指标
Chapter 1 绪 论

## Slide 7
1.1 基本概念
一、计算机的工作方式-------存储程序的工作方式
提出：1946 冯 · 诺依曼提出若干设计思想
要点：
计算机采用二进制表示数据和指令
存储程序的工作方式
计算机硬件组成及各部件功能
Chapter 1 绪 论

## Slide 8
计算机采用二进制表示数据和指令
数据、指令（产生控制命令）
计算机能区分是指令还是数据
计算机内采用二进制的原因：
信息数字化容易实现，运算简单
硬件上容易实现
01101011100101110
Machine
Chapter 1 绪 论

## Slide 9: 从 0 和 1 谈起
Pass or …（考试）
上岸 or … （考研）
DO or NOT DO
合法 or 违法！
Get offer or … （工作）
我们计算机从业者—— “遵纪守法、诚实守信”职业精神、职业规范
哈工大开除事件https://new.qq.com/omn/20200722/20200722A03P9300.html

## Slide 10
存储程序的工作方式
人们将编好的程序和原始数据存入主存储器中，然后启动计算机(程序)工作，计算机(程序)在不需要人工干预的情况下，自动完成逐条取出指令并执行指令的任务。
Chapter 1 绪 论

## Slide 11
1. 事先编制程序
 指令：计算机硬件一步执行的操作命令，如加法指令
 计算机最终执行的程序：指令序列
 事先编好的求解问题的程序最终变成：
指令序列 和 需处理的数据
2. 事先存储程序
3. 自动、连续地执行程序
启动，计算机按一定的顺序通常是指令存放的顺序，从存储器中逐条取出指令，按指令的要求执行操作，直到该程序执行结束。

## Slide 12
3. 计算机硬件组成及各部件功能
运算器
存储器
控制器
输入设备
输出设备
程序
结果
数据
结果
地址
指令
命令
状态
请求
命令
请求
命令
计算机：CPU 、存储器、输入输出设备（I/O）+总线
运算器ALU+控制器
Chapter 1 绪 论

## Slide 13
1.1.2 信息的数字化
1. 各种信息—>数字代码
数值（正负、大小）、字符、状态编码、图像、声音、逻辑信息
2. 数字代码—>数字型信号（物理实现）
数字信号是在时间上或空间上离散的信号。
脉冲型、数字型
表示压力、温度等
Chapter 1 绪 论

## Slide 14
例1 用数字代码表示数据
5
- 5
表示为 0 101
表示为 1 101
例2 用数字代码表示字符
A(0x41)
B(0x42)
表示为 1000001
表示为 1000010
例3 用数字代码表示命令、状态
启动
停止
正在工作
工作结束
00
01
10
11

## Slide 15
2. 在物理机制上用数字信号表示数字代码
数字型电信号
例1 用电平信号表示数字代码
高电平
1
低电平
0
例2 用脉冲信号表示数字代码
有脉冲
无脉冲
有脉冲
1
0
1
实现并行操作
实现串行操作

## Slide 16
3. 数字化的优点：
抗干扰、可靠
精度高
易实现
存储信息
通用性强
Chapter 1 绪 论

## Slide 17
1.2 计算机的硬、软件组成
一、硬件系统
CPU（运算器、控制器）——核心 组合逻辑控制器、微程序控制器
存储器——容量、速度、价格 主存（内存）、辅存（外存）、高速缓冲存储器（CACHE）、虚拟存储器
I/O设备—— I/O接口
Chapter 1 绪 论

## Slide 18
1 CPU
CPU的功能：从主存储器中取出指令、解释指令和执行指令，即按指令控制计算机各部件工作，并对数据进行处理
运算+控制
CPU的组成：ALU（Arithmatic Logic Unit) 控制部件 寄存器 CPU内部数据通路

## Slide 19
ALU部件
功能：完成各种算术运算、逻辑运算及移位操作。
In 1
In 2
Out
控制信号端
..
In、Out的数据宽度与ALU处理的数据宽度相同
PC机：ALU 16位
386、486：ALU 32位
例如：一位加法器 In 1、 In 2、 Out：1位
八位加法器 In 1、 In 2、 Out：8位
Chapter 1 绪 论

## Slide 20
二、寄存器
通用寄存器组：用来保存参与运算的操作数和中间结果
通用寄存器：越多，CPU暂存数据能力越强，减少访问Memory次数，速度提高 8086：AX（AH，AL）BX，CX，DX，有地址，有多种用途
暂存器：无寄存器号，不能直接访问
Chapter 1 绪 论

## Slide 21
控制寄存器：存放控制信息
指令寄存器IR：存放当前正在执行的一条指令的内容
程序计数器PC：存放下一条指令地址，有+1或接收新值功能
状态寄存器：存放现行程序的工作状态和工作方式，其内容称为PSW，例如DIV/0，PSW的某一位为0
Chapter 1 绪 论

## Slide 22
运算器
控制器
控制 存储器
用于运算器
输入设备
输出设备
主存储器
控制总线
0 单元
n单元
1单元
C
Z
V
S
接口
.
PC
AR
IR
ALU
乘商寄存器
R1
R0
Rn
操作数
地址
操作码
寄存器组
映射
地址寄存器
程序计数器
指令寄存器
微程序定序器
主振 脉冲
微指令寄存器
下地址字段内容
数据总线
地址总线

## Slide 23
2. 主存储器
1）功能: 存放需执行的程序及需要处理的数据，CPU能直接读出或写入。
2）逻辑组成：由连续的单元组成。通常每个单元存放8位二进制数即一个字节。每个单元有一个惟一的地址。
00000H
00001H
00002H
00003H
FFFFEH
FFFFFH
主存逻辑组成示意图
地址
7 0
主存储器
：：：
：：：
指令1
指令2
指令2
指令3
操作数
主存的一个重要特点：能按地址存放或读取单元内容，即允许CPU直接编址访问。

## Slide 24
3. 输入/输出（I/O）设备
功能：转换信息
输入：原始信息
二进制代码，送入主机
输出：处理结果
人所能接受的形式并输出
例如：输入设备键盘，输出设备显示器。
4. I/O接口:系统总线与I/O设备之间的转换逻辑部件
基本功能：实现CPU与I/O设备之间控制信息、数据、状态信息的转换和传送；还可实现主存与I/O设备之间的数据转换和传送。

## Slide 25
4.总线
为多个部件分时共享
利用总线可减少传送线的数量，使数据通路简化，便于控制
争用总线：用总线控制逻辑解决总线控制权的问题
Chapter 1 绪 论

## Slide 26
计算机系统内三种总线类型：
内部总线：CPU内部寄存器及ALU之间的联接通路
系统总线：CPU 主存 I/O接口之间的通路
通讯总线：计算机系统间的通讯线
按总线传送的方向分为：
单向总线和双向总线
Chapter 1 绪 论

## Slide 27
各个部件如何连接起来？
总线结构（微、小型机）
CPU
主存储器
公共接口
接口
接口
设备
设备
AB、DB、CB系统总线
总线特点：分时、共享
微机常用总线：PC总线、ISA、PCI、LOCAL—BUS等
4. 总线 一组能为多个部件分时共享的信息传送线路
计算机硬件系统由三大子系统：CPU、存储系统、输入/输出系统及连接它们的总线构成。

## Slide 28
计算机硬件系统组成
运 算 器
控 制 器
主存储器
输入设备
输出设备
总线 和 输入输出接口
高速缓存
虚拟存储器
(磁盘设备)
3.2
第三章
第六章
第七章

## Slide 29
1.2.2、软件系统
按软件配置与功能分为
系统软件、应用软件
系统软件——OS、解释程序、编译程序、数据库管理系统……
应用软件——科学计算、工程设计、信息管理、自动控制、情报检索……
Chapter 1 绪 论

## Slide 30
1）操作系统
功能：管理和控制计算机系统硬、软件资源及运行的程序，合理地组织计算机的工作流程，为用户提供软件的开发环境和运行环境。
命令行用户接口（如DOS）和 图形用户接口GUI（如Windows ）
系统功能调用 （如DOS的INT 21H， Windows API）
提供的用户界面
Chapter 1 绪 论

## Slide 31
 机器语言：计算机硬件能直接识别的语言，由二进制代码表示的指令组成，它是面向特定机器结构的内部语言。相应的指令称为机器指令
 汇编语言：用符号表示的与机器指令对应的程序设计语言。它是面向特定机器结构的程序设计语言，不能通用。如80X86汇编语言、8051汇编语言
2）编译程序与解释程序
 指令与指令系统：一条指令规定了一种基本操作（如传送、加、减），并提供操作数地址或操作数，这些信息用二进制代码表示。指令系统是指一台计算机所有指令的集合

## Slide 32
 源程序：用某种高级语言或汇编语言编写的程序，它们由相应语言的语句组成。源程序必须通过这种语言的语言处理程序将其转换为机器语言程序（即二进制指令代码序列），才能在计算机上执行。
2）编译程序与解释程序
 高级程序设计语言：是面向用户，与特定机器属性相分离的通用语言。每种语言都有自己的语法规定与格式，也有适用范围。如C、Java、C++。
Chapter 1 绪 论

## Slide 33
 编译方式：将源程序输入计算机后，启动并执行这种语言的编译程序（编译器），将源程序全部翻译成机器语言程序（目标程序）后，才由硬件执行。 如 C语言
 语言处理方式有两种类型：解释与编译
 解释方式：边解释边执行。 将源程序输入计算机后，启动并执行这种语言的解释程序（解释器），由它逐句分析源程序，并翻译成与该语句等价的机器指令序列由硬件执行，直到整个源程序的语句被解释执行完毕。如，BASIC解释程序

## Slide 34
3）各种软件平台
将开发及运行过程中所需的各种软件集成为一个综合的软件系统，称为软件平台（生态的组成部分） 如：以某种高级语言编译系统为核心的开发平台
２、应用软件：解决某一应用领域问题的软件，如科学计算软件、财会软件等
总之，系统软件是负责系统调度管理，提供开发和运行环境，为用户提供各种服务的一类软件。

## Slide 35
1.3 层次结构模型
1.3.1 从计算机系统组成角度划分层次结构
计算机系统以硬件为基础，通过配置软件扩充功能，形成一个相当复杂的系统。通常采用层次结构的观点去分析、设计和构建它。本节将列举两种典型的层次结构模型。
下面的图给出了构成计算机系统的硬件层和多个软件层，以及它们之间的关系。每层都在下一层的基础上增加功能。（计算机网络）

## Slide 36
右图是从计算机系统组成角度划分的一种层次结构模型。
面向问题语言层
第5层
翻译(编译器)
汇编语言层
第4层
翻译(汇编器)
操作系统层
第3层
部分解释(操作系统)
指令系统层
第2层
直接执行/解释(微程序)
微体系结构层
第1层
1、微体系结构层
微体系结构层是硬件层次，它主要是从寄存器级观察CPU的结构，分析CPU分步执行指令的详细过程。
微体系结构层可看作是第2层指令系统层指令的解释器。

## Slide 37
从计算机系统组成角度划分的一种层次结构模型
面向问题语言层
第5层
翻译(编译器)
汇编语言层
第4层
翻译(汇编器)
操作系统层
第3层
部分解释(操作系统)
指令系统层
第2层
直接执行/解释(微程序)
微体系结构层
第1层
2、指令系统层
指令系统层及上层都是抽象层次。指令系统层定义了硬件与编译器的接口。
一方面，指令系统规定了由硬件实现的各种指令功能；另一方面，各种源程序必须通过编译器或解释器转换为硬件能识别与执行的指令序列。

## Slide 38
从计算机系统组成角度划分的一种层次结构模型
面向问题语言层
第5层
翻译(编译器)
汇编语言层
第4层
翻译(汇编器)
操作系统层
第3层
部分解释(操作系统)
指令系统层
第2层
直接执行/解释(微程序)
微体系结构层
第1层
3、操作系统层
从系统程序员的观点来看，操作系统层指令集包括指令系统层的指令和新增的指令。
这些新指令称为系统调用。它们由操作系统解释，该层的其余指令(即与第2层指令相同的指令)由微体系结构层执行。

## Slide 39
从计算机系统组成角度划分的一种层次结构模型
面向问题语言层
第5层
翻译(编译器)
汇编语言层
第4层
翻译(汇编器)
操作系统层
第3层
部分解释(操作系统)
指令系统层
第2层
直接执行/解释(微程序)
微体系结构层
第1层
4、汇编语言层
汇编语言层及上层是提供给解决应用问题的程序员使用的。
汇编语言程序通过汇编器翻译成机器语言程序，再由微体系结构层执行。

## Slide 40
从计算机系统组成角度划分的一种层次结构模型
面向问题语言层
第5层
翻译(编译器)
汇编语言层
第4层
翻译(汇编器)
操作系统层
第3层
部分解释(操作系统)
指令系统层
第2层
直接执行/解释(微程序)
微体系结构层
第1层
5、面向问题语言层
这一层使用高级语言编程解决问题。
高级语言程序通常由编译器翻译成第3层或第4层语言，个别有解释执行的。
第二篇将分别从微体系结构层、指令系统层、汇编语言层来讨论计算机系统的组成。

## Slide 41
1.3.2 从语言功能角度划分层次结构
虚拟机：指通过配置软件（如某种语言的编译器或解释器）扩充机器功能后所形成的一台计算机
机器语言物理机：指能识别与执行机器语言的计算机硬件

## Slide 42
下图是从语言功能角度划分的层次结构模型
专用语言虚拟机
高级语言虚拟机
汇编语言虚拟机
机器语言物理机（实际机器）
程序

## Slide 43
第 4 节 计算机的工作过程
1.4.1 处理问题的步骤
目前，大型的应用软件的开发都采用软件工程的方法。但如要解决规模较小的应用问题，可采用以下的基本步骤：
1、系统分析
2、建立数学模型与设计算法
3、编写应用程序
4、编译为目标程序
5、由硬件执行目标程序

## Slide 44
1.4.2 指令执行过程
加法指令“ADD AX，[1000H]”的功能是，将主存1000H单元的内容（源操作数）与CPU中AX寄存器的内容（目的操作数）相加，结果送回AX中。
1、取指令与分析指令
下面以加法指令为例，说明一条指令的执行过程
按CPU的程序计数器PC中的指令地址，从主存单元读取加法指令到指令寄存器IR中，这时PC的内容修改为下一条指令地址。然后由指令译码器分析IR中的指令，作为产生对应微命令序列的依据。

## Slide 45
2、读取操作数
在本例中，源操作数存放在主存1000H单元中，因此需要读取地址为1000H单元的内容，并送入CPU的一个暂存器中供下一步计算用。
3、运算
本例中ADD是指令的操作码，表示要进行加法运算。将上一步得到的在CPU暂存器中的源操作数与寄存器AX中的目的操作数，通过ALU相加，结果送回AX中。

## Slide 46
4、后继指令地址
本例中，在读取指令时PC的内容已修改为下一条指令地址。
其他指令的执行过程与上述过程是类似的。计算机正是通过逐条地执行指令来完成整个程序的运行。

## Slide 47
1.5.2 计算机的性能指标
字长：参与一次运算的数的位数。8位、16位、32位
数据通路宽度：数据线位数 特例：INTEL 8088 字长16位，数据线8位，称准16位机
主存容量：按字节编址用单元数表示：16M(16M×8位)按字编址用单元数×位数表示 64k ×16位
外存容量：10.2G 20G
运算速度 ①主频（CPU时钟频率） ②每秒平均执行指令数（ips） ③浮点运算速度
外设性能指标
软件配置情况

## Slide 48
1.6.1 计算机的发展状况
一、第一台计算机
ENIAC、时间（1946）、地点 （宾夕法尼亚大学摩尔工程学院， 莫奇利和埃克特领导的研究小组）
特点
Chapter 1 绪 论

## Slide 49
49
世界第一台电子计算机－ENIAC
1946年2月14日
The Electronic Numerical Integrator And Computer
17468个电子管
60000个电阻器
10000个电容器
6000个开关
30吨
160平方米
174千瓦
5000次加法/秒

## Slide 50
二、以器件划分计算机的发展史
第一代 电子管计算机 1947-1957
第二代 晶体管计算机 1958-1964
第三代 集成电路计算机 1964-1972 通用化、系列化、标准化
第四代 大规模集成电路计算机 1972-至今
第五代 1981
Chapter 1 绪 论

## Slide 51
三、各类计算机
大型机
巨型机
中型机
小型机
微型机
单片机
7. 工程工作站
8. 联机系统和计算机网络
Chapter 1 绪 论

## Slide 52
单CPU
  流水线
  RISC
  超标量
  平衡不同子系统的数据吞吐率
  超长指令字VLIW
并行计算机与超级计算机
1.6.2 提高计算机性能的若干技术
Chapter 1 绪 论

## Slide 53
1.6.3 计算机的应用
1.科学计算
2.数据处理
3.计算机控制
4.计算机辅助设计/制造
5.人工智能
Chapter 1 绪 论

## Slide 54
必做习题：
  1.2
  1.6
  1.7
  1.10
思考题：
  1.4
  1.8
  1.9
  1.11
Chapter 1 绪 论

## Slide 55
本章结束