## Slide 1
计算机原理与汇编
上海海事大学信息工程学院

## Slide 2
3.2 ALU 和 运算方法
定点数加减运算
定点数乘除运算
浮点数运算
十进制数加减运算
ALU

## Slide 3
1、定点加减运算
(1)补码加法： [X+Y]补＝[X]补＋[Y]补
证明： (略） ( Mod M )
X＞0, Y＞0
9+2=?
0 1 0 0 1
+) 0 0 0 1 0
0 1 0 1 1
X＞0, Y＜0
9+(-2)=?
0 1 0 0 1
+) 1 1 1 1 0
1 0 0 1 1 1
X＜0, Y＞0
(-9)+2=?
1 0 1 1 1
+) 0 0 0 1 0
1 1 0 0 1
X＜0, Y＜0
(-9)+(-2)=?
1 0 1 1 1
+) 1 1 1 1 0
1 1 0 1 0 1
3.2.2 定点数运算方法 P76

## Slide 4
(2) 补码减法： ( Mod M )
[X－Y]补＝[X+(-Y)]补= [X]补＋[(－Y)]补
9+(-2)=?
0 1 0 0 1
+) 1 1 1 1 0
1 0 0 1 1 1
[ 2]补=00010 [-2]补=11110
[-2]补=11110 [ 2]补=00010
e.g. 9－2＝9＋(-2)
[-Y]补称为[Y]补的机器负数
3.2.2 定点数运算方法 P76

## Slide 5
[Y]补=0.10101 [-Y]补=1.01011
[Y]补=1.0110 [-Y]补=0.1010
已知[Y]补求[-Y]补的方法：
将[Y]补的每一位（包括符号位）变反最低位加1
注意：已知[Y]原码，求[Y]补码
与 [Y]补码，求[－Y]补码 的区别
3.2.2 定点数运算方法 P76

## Slide 6
补码运算规则：
参加运算的操作数用补码表示，符号位也参加运算，所得结果也是补码表示
若运算符为＋，两操作数直接运算 若为-，则减数“变补”后与被减数相加
3.2.2 定点数运算方法 P76

## Slide 7
例如：[X]补＝0011 0110 [Y]补= 1100 1101 求[X+Y]补 , [X－Y]补
解：[Y]补=1100 1101 [－Y]补= 0011 0011
[X+Y]补＝[X]补＋[Y]补
0 0 1 1 0 1 1 0 ＋) 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 1 1 0 1 1 0 +) 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
[X+Y]补=00000011 , [X－Y]补=01101001
3.2.2 定点数运算方法 P76

## Slide 8
(3)溢出及其判别方法
异号数
＋ 可能溢出
－ 不会溢出
同号数
＋ 不会溢出
－ 可能溢出
1、 采用单符号位的判断方法
设Xs, Ys, Ss分别是X，Y，结果S的符号位
正＋正＝负 溢出（正溢）
负＋负＝正 溢出（负溢）
溢出＝ Xs Ys Ss ＋ Xs Ys Ss
3.2.2 定点数运算方法 P76

## Slide 9
2、 采用进位的判断方法
63＋66＝129（正溢) (-63)＋(-66)＝-129 (负溢)
0 0 1 1 1 1 1 1 +) 0 1 0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 0 0 1
C1=1
Cs=0
∴ 溢出
1 1 0 0 0 0 0 1 +) 1 0 1 1 1 1 1 0
1 0 1 1 1 1 1 1 1
C1=0
Cs=1
溢出＝
3.2.2 定点数运算方法 P77

## Slide 10
3、 采用变形补码（双符号位）的判断方法
63＋66＝129（正溢) (-63)＋(-66)＝-129 (负溢)
0 0 0 1 1 1 1 1 1 +) 0 0 1 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 0 0 1
1 1 1 0 0 0 0 0 1 +) 1 1 0 1 1 1 1 1 0
1 0 1 1 1 1 1 1 1
一致： 00 正 11 负
不一致： 01 正溢 10 负溢
3.2.2 定点数运算方法 P77

## Slide 11
图例 实现加减运算的逻辑示例
3.2.2 定点数运算方法 P77

## Slide 12
作业：采用变形补码（双符号位）求下列题目
1. X=-0.11011，Y=-0.10011 求X+Y
2. X=0.11011，Y=-0.11111 求X-Y
3. X=0.10111，Y=0.11011 求X-Y
2．移位 P53
移位操作按移位性质可分为3种类型：
逻辑移位、循环移位、算术移位
3.2.2 定点数运算方法 P77

## Slide 13
移位分为逻辑移位、循环移位、算术移位三种
逻辑移位：适用于无数值大小的二进制代码 只是位置变化，空出位补0
0 1 0 0 1 0 1 1 左移1位
1 0 0 1 0 1 1 0
1 0 1 1 0 1 0 1 右移1位
0 1 0 1 1 0 1 0
3.2.2 定点数运算方法 P78

## Slide 14
循环移位：最高位左移入最低位 最低位右移入最高位 形成闭合环路
不带进位左移：
C
不带进位右移：
带进位左移：
带进位右移：
C
C
C

## Slide 15
算术移位：带符号数的移位，移位后数的符号不变而数值发生变化。 左移：最低位补0，相当于原数×2 右移：复制最高位（符号位），相当于原数/2
原码 ： a)左移:符号位不动，其他各位依次左移，末尾补0
b)右移:符号位不动,其他各位依次右移，最高有效位补0
0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1
← 0 0 0 1 1 0 0 0 → 1 0 0 1 1 0 1 0

## Slide 16
补码 ： a)左移: 各位依次左移，末尾补0 （若左移后符号位变化，则发生溢出）
b)右移:复制符号位，各位依次右移 （不会溢出）
0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1
← 1 0 0 1 1 0 1 0 → 1 1 0 1 1 0 1 0

## Slide 17
移位示意图

## Slide 18
3.2.2 定点数乘除运算
1) 定点数一位乘法运算
一、原码一位乘法
符号位单独处理 Ps＝
乘积 P＝| X | ×| Y |
与十进制手算比较:

## Slide 19
通用公式：设 被乘数 x=0.x1x2…xn
乘数 y=0.y1y2…yn
x*y=x( 0.y1y2…yn) 将y按权展开
=x( y1.2-1+y2.2-2+…+yn.2-n )
= 2-1 (y1 x+2-1 (y2 x+2-1 (...+2-1 (yn-1x+2-1 (ynx))..)
3.2.2 定点数乘除运算

## Slide 20
原码一位乘法
两个概念：
位积：乘数中的位值与被乘数相乘的积
部分积：第i次部分积Zi 2-1（ ）
递推算法： Z0=0
Z1 = 2-1 (ynx+ Z0）
Z2 = 2-1 (yn-1x+ Z1）
……
Zn = 2-1 (y1x+ Zn-1）
3.2.2 定点数乘除运算

## Slide 21
原码一位乘法规则：
1）部分积=（上次部分积+位积）右移一位
2）共计算n次部分积，最后一次为乘积
例如： （＋0.1101）×（－0.1011）
n 位×n位＝2n位，需做n次累加与移位
3.2.2 定点数乘除运算

## Slide 22
算法：0.1101 ×0.1011 B：被乘数 A： 部分积 C：乘数
0. 1 1 0 1 0 0. 0 0 0 0 0. 1 0 1 1
初始态
C0＝1，＋B
＋B 0 0. 1 1 0 1
0 0 1 1 0 1 1 0 1 1
0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1(舍去)
0 1 0 0 1 1 1 1 0 1
0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1(舍去)
C0＝0，＋0
C0＝1，＋B
0 0 0 1 0 0 1 1 1 1
C0＝1，＋B
＋B 0 0 1 1 0 1
0 0 1 0 0 1 1 1 1 0
0 1 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 1 0 0 0 1 1 1 1
＋B 0 0. 1 1 0 1
3.2.2 定点数乘除运算

## Slide 23
算法流程图：B放被乘数，C放乘数， A放部分积（初始为0），结果在A、C中。
C0=1?
A=A+0
A=A+B
A右移一位
C右移一位
重复n次？
END
N
Y
N
Y
初始化B,C, A=0

## Slide 24
运算特点：
将乘数存入移位寄存器，计算一次部分积，右移一位，则下一次的位积与该寄存器最后一位有关
N位相加
存放部分积的寄存器，也要求每加完一次右移一位，且移出部分要求保留。可将两个移位寄存器相连。

## Slide 25
图中，用进位触发器Ca保存每次累加暂时产生的进位，它的初值为0。在被乘数送入B、乘数送入C，A和Ca被置0后，控制逻辑控制乘法进入第1个节拍，这时由乘数位C0产生“加B/不加”（不加相当于加0）信号，用以控制被乘数B是否与上次部分积相加产生本次部分积，然后Ca、A、C一起右移一位。重复n个节拍的操作后所得到的乘积存放在A和C中。
3.2.2 定点数乘除运算

## Slide 26
二、补码一位乘法（比较法（即Booth法））
补码与真值的关系：
设 [X]补=X0.X1X2…Xn
则 X=－X0+0. X1X2…Xn
证明：（略）
补码乘法规则：
[XY]补=[X]补*Y
证明：P75
3.2.2 定点数乘除运算

## Slide 27
[XY]补=[X]补[-Y0+0. Y1Y2…Yn]
= [X]补[-Y0+Y1*2-1+ Y2*2-2+ ...Yn*2-n)
= [X]补[(Y1-Y0)+2-1(Y2-Y1)+…+2-(n-1)(Yn-Yn-1)+2n(0-Yn)] (附加位Yn+1=0）
= [X]补[20a0+21a1 +…+ 2n-1an-1+2nan]
ai=0 部分积+0，右移 ai= －1部分积－[X]补，右移 ai=1部分积+[X]补，右移
ai=Yi+1-Yi
3.2.2 定点数乘除运算

## Slide 28
比较法（Booth法）：符号位参加运算
递推公式：[Z1]补 …[Zn]补（累加并右移的部分积）
[Z1]补=2-1{[Z0]补+（Yn+1-Yn）[X]补}
= 2-1 （Yn+1-Yn） [X]补
[Z2]补=2-1{[Z1]补+（Yn-Yn-1） [X]补}
= 2-1 （Yn-Yn-1） [X]补+2-2（Yn+1-Yn） [X]补
……
[Zn]补=2-1{[Z0]补+（Y2-Y1）[X]补}
= [X]补[2-1(Y2-Y1)+…+2-(n-1)(Yn-Yn-1)+2n(0-Yn)]
ai=0 部分积+0，右移 ai= －1部分积－[X]补，右移 ai=1部分积+[X]补，右移
[X*Y]补= (Y1-Y0） [X]补+ [Zn]补（最后不移位）
3.2.2 定点数乘除运算

## Slide 29
比较法（Booth法）：符号位参加运算
参加运算的数用补码表示，符号位参加运算，结果也用补码表示。
乘数最低位增加一位Yn+1，初值为0
逐次比较相邻两位，并按下列规则运算 Yi+1 Yi ai 0 0 0 右移 1 0 1 +[X]，右移 0 1 -1 -[X],右移 1 1 0 右移
移位按补码右移规则，即复制最高位（符号位）
符号位参加运算，最后一步不移位（n+1次加，n次右移)
3.2.2 定点数乘除运算

## Slide 31
算法流程图：B放被乘数x，C放乘数y， A放部分积（初始为0），结果在A、C中。
初始化B,C, A=0, Cn+1=0
Cn Cn+1=?
A=A-B
A=A+B
A右移一位
C右移一位
重复n次？
END
10
01
N
Y
补码右移
11或00
3.2.2 定点数乘除运算

## Slide 32
定点除法运算 P82
3.4.1 定点除法运算
人工算法特点： 1. 除数右移 2. 被除数与除数的大小靠观察
0.1011/ 0.1101 人工算法（P80）
一、原码一位除法
机器算法特点： 1. 小数点位置固定，除数不移，被除数、余数左移 2. 余数与除数的大小，通过减法得到

## Slide 33
(0)首先进行溢出判断（被除数-除数，若余数为正，溢出；为负，恢复被除数（余数+除数））
(1)余数（第一次为被除数）左移一位 － 除数
(2)若余数为正,商上1，余数保留
若余数为负,则加上除数恢复,商上0
(3)回到（1），重复N次，得到N位商
1.恢复余数法：（略）
定点除法运算 P82

## Slide 34
恢复余数法:被除数A,C中，除数B-----商C，余数A
初始化：被除数A,C中，除数B
A,C左移一位
A=A-B
A>0?
商上1，1C0
A=A+B
商上0，0C0
重复n次？
END
N
Y
N
Y
定点除法运算

## Slide 35
恢复余数法，步数不固定。
2.加减交替法（不恢复余数法）:
规则：
余数为正，商“1”，余数左移一位，减除数
余数为负，商“0”，余数左移一位，加除数
证明：当A为正，左移一位减B，相当于2A－B
当A为负，加上B恢复，左移一位减B，相当
于2（A＋B）－B＝2A＋B
∴不需先加B恢复，只要左移后加B即可
定点除法运算

## Slide 36
【例3-11】 用不恢复余数法计算0.1011÷0.1101。
解：
|X|=0.1011
|Y|=0.1101
|Y|补=0.1101
|-Y|补=1.0011
其运算过程如右图。
Qs=Xs⊕Ys=0⊕0=0
X/Y=0.1101
余数0.0111*2-4

## Slide 37
初始化：被除数A,C中，除数B
A,C左移一位
A=A-B
A>0?
商上1，1C0
A,C左移一位
A-B→A
商上0，0C0
A,C左移一位
A+B→A
重复n－1次？
END
N
Y
N
Y
A<0?
A+B→A修正
N
定点除法运算

## Slide 38
3.2.3 浮点运算 P83
一. 浮点加减运算
X=Mx·2Ex Y=My·2Ey Mx My已规格化
1、十进制例子： X = 0.2×10+5 Y = 0.3 × 10+8
=0.0002 × 10+8 =3000 ×10+5
X + Y = 0.3002× 10+8 X－Y=－0.2998× 10+8
X±Y= (Mx ± My ·2Ey﹣Ex) ·2Ex Ex≥Ey
(Mx ·2Ex﹣Ey± My ) ·2Ey Ex≤Ey

## Slide 39
2、运算规则：
（1）对阶：向大阶看齐
先求Ex，Ey之差：△E＝Ex－Ey
阶码小的数尾数右移| △E |位
原码右移，右移后，最高位补0 补码右移，右移后，复制最高位
（2）尾数相加减：右移后的尾数＋、－
（3）结果规格化：
规格化数
(原码)最高有效位为1
(补码)最高有效位与符号位相反（－0.5除外）
3.2.3 浮点运算 P83

## Slide 40
e.g. 结果为双符号位补码
无需调整—00.1XXXX 或11.0XXXX 结果已是规格化数
左规——00.0XXXX 或11.1XXXX 不是规格化数
左移，同时阶码减，直到变成00.1XXXX或11.0XXXX形式
右规——01.XXXX或10.XXXX 结果看起来有溢出
右移，同时阶码加，直至变成00.1XXXX或11.0XXXX形式
（4）舍入问题： 恒舍：丢掉
恒置1：保留最低位为1
下舍上入法(0舍1入)：0舍去,1尾数加1
3.2.3 浮点运算 P83

## Slide 41
（5）判溢：根据阶码判断
左规后，阶码减小－－→下溢－－→“0”处理
右规后，阶码增大－－→上溢－－→溢出中断
对阶：向大阶看齐
尾数相加减：右移后的尾数＋、－
结果规格化
判溢：根据阶码判断
舍入
3.2.3 浮点运算 P83

## Slide 42
3、举例：X = 0.1011×2-0100 Y=0.1101 ×2-0011 双符号位补码，阶码8位，尾数8位
解：X = 11,111100 (阶) 00,101100 (尾) Y = 11,111101 00,110100
[△E ]补= [ Ex-Ey ]补= [Ex]补＋[-Ey]补 ＝11,111100＋00,000011＝11,111111 ∴ △E＝－1 Ex 比 Ey 小1 =>MX右移一位 X’＝11,111101 00,010110
尾数相加：00,010110＋00,110100＝01,001010
3.2.3 浮点运算 P83

## Slide 43
∴X＋Y＝ 11,111110 00,100101
(4) 判溢：阶码没有溢出
∴X＋Y＝ 11,111110 00,100101
X＋Y＝0.100101× 2-10
(3) 规格化：右规 00,100101 同时阶码加 11,111110
3.2.3 浮点运算 P83

## Slide 44
下面举一个浮点加的实例。
【例3-12】 设有两个浮点数X=2 0.1101012，
Y=2-001(-0.101011)2。
阶码 尾数
[X]浮=11,10； 00.110101
[Y]浮=11,11； 11.010101
① 对阶
[E] =[EX] +[-EY] =1110+0001=1111，即E =-1，将MX右移一位，其阶码加1，得
=11，11；00.011011（用0舍1入法）
② 尾数求和
00.011011
+ 11.010101
11.110000
③ 规格化及判溢出
左规得
[X+Y]浮=1110；11.10000
④ 舍入 由于是左规，结果不需要舍入。
最后运算结果的真值为
X+Y=2 （-0.100000）2。
Attention: 特例

## Slide 45
二、 浮点乘除运算（一）——乘法
1、规则：
X=Mx·2Ex Y=My·2Ey Mx My已规格化
X · Y＝（ Mx· My） ·2Ex＋Ey
∵ |Mx|≥2-1 |My|≥2-1 ∴| Mx· My| ≥2-2
结果最多左规一次
2、运算步骤：
阶码相加并判溢→尾数相乘→规格化处理→判溢
3.2.3 浮点运算 P83

## Slide 46
阶码相加并判溢 补码表示：[Ex+Ey]补=[Ex]补+[Ey]补 移码表示：[Ex±Ey]移=2n＋([Ex]移±[Ey]移) mod 2n+1 ∵[X]移=2n+X ∴[X+Y]移= (2n+X)+(2n+Y)= 2n+ (2n+X +Y) = 2n+[X+Y]移 移码相加减，结果最高位求反
例如：[Ex]移＝1100(＋4) [Ey]移＝1011(+3) [Ex+Ey]移＝1000＋1100＋1011＝1000＋0111 ＝1111(+7)
3.2.3 浮点运算 P83

## Slide 47
尾数相乘: 定点相乘
规格化处理：
顶多左规一次，阶码减→下溢可能
特例：－1×－1＝＋1 有右规 1.0000 × 1.0000= 01.0000
判溢: 根据阶码判断
3.2.3 浮点运算 P83

## Slide 48
浮点乘除运算（二）——除法
1、规则：X / Y＝（ Mx / My） · 2Ex－Ey
2、步骤：
预置 被除数为0，商置0
除数为0，置0除数标志，转中断处理
(2)尾数调整：保证 | Mx |＜| My|
(3)阶差判溢：异号相减可能溢出
(4)尾数相除：不需规格化
3.2.3 浮点运算 P83

## Slide 49
3.2.4 十进制数加减运算 P85
二－十进制编码——BCD码
BCD码：将十进制数的各位变成4位二进制位，称为二进制编码的十进制数。(Binary-Coded Decimal)
4位二进制位可组合成16种状态，其中10种用来表示0－9，其余6种为伪码。
常见BCD码： 8421码、2421码、5421码、余3码等

## Slide 50
十进制数 | 8421码 | 2421码 | 5421码 | 5211码 | ASCII码
0 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 00110000
1 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 00110001
2 | 0010 | 0010 | 0010 | 0011 | 00110010
3 | 0011 | 0011 | 0011 | 0101 | 00110011
4 | 0100 | 0100 | 0100 | 0111 | 00110100
5 | 0101 | 1011 | 1000 | 1000 | 00110101
6 | 0110 | 1100 | 1001 | 1010 | 00110110
7 | 0111 | 1101 | 1010 | 1100 | 00110111
8 | 1000 | 1110 | 1011 | 1110 | 00111000
9 | 1001 | 1111 | 1100 | 1111 | 00111001
（1）有权码：二进制码的每一位都有确定的权
BCD码

## Slide 51
十进制数 | 余3码 | 格雷码1 | 格雷码2
0 | 0011 | 0000 | 0000
1 | 0100 | 0001 | 0100
2 | 0101 | 0011 | 0110
3 | 0110 | 0010 | 0010
4 | 0111 | 0110 | 1010
5 | 1000 | 1110 | 1011
6 | 1001 | 1010 | 0011
7 | 1010 | 1000 | 0001
8 | 1011 | 1100 | 1001
9 | 1100 | 0100 | 1000
（2）无权码：二进制码的每一位没有确定的权
BCD码

## Slide 52
1、8421码
有权码：D＝8 b3+4 b2+2 b1+1 b0
优点：简单直观，与二进制表示相符
1010——1111为伪码
注意： 虽然 39 可表示为(0011 1001)8421＝100111B
但是代表完全不同的概念
例：16=(0001 0110)8421BCD=0010H=10000B
BCD码

## Slide 53
3、5421码
有权码：D＝5 b3+4 b2+2 b1+1 b0
有权码：D＝2 b3+4 b2+2 b1+1 b0
优点：一种对9的自补码。如3，6的2421码每位都相反
0101——1010为伪码
2、2421码
BCD码

## Slide 54
4、余3码
无权码：8421码基础上加3（0011）
优点：对9的自补码
0000－0010，1101——1111为伪码
5、格雷码
无权码：
相邻两个编码仅有一位不同
用途：计数器
BCD码

## Slide 55
1．进制转换
2．直接进行十进制数运算
机器内部所处理的十进制数采用二-十进制数（BCD码）表示形式，其运算由BCD码运算指令完成。目前，计算机实现BCD码运算的方法有两种：
① 机器的指令系统中设有专用进行BCD码加、减、乘、除的运算指令。
② 先用二进制数的加、减、乘、除指令进行运算，紧接着用BCD码校正指令对运算结果进行校正。
3.2.4 十进制数加减运算 P85

## Slide 56
8421BCD码进行十进制加法运算时：
结果大于9（1001）或有进位，需加6修正
0 1 0 0
＋ 1 0 0 1
1 1 0 1
＋ 0 1 1 0
1 0 0 1 1
例：4＋9＝13
例：9＋9＝18
1 0 0 1
＋ 1 0 0 1
1 0 0 1 0
＋ 0 1 1 0
1 1 0 0 0
3．BCD码的加法运算

## Slide 57
3.2.1 ALU P71
ALU主要完成对二进制代码的定点算术运算和逻辑运算
3.2.1 算术逻辑部件ALU
算术逻辑部件ALU的硬件实现涉及三个问题：
（1）如何构成一位二进制加法单元，即全加器
（2）n位全加器连同进位信号传送逻辑，构成一个n位并行加法器
（3）以加法器为核心，通过输入选择逻辑扩展为具有多种算术和逻辑运算功能的ALU

## Slide 58
1、全加器：考虑进位 Full Adder (半加器：不考虑低位来的进位 )
FA
Ai
Bi
Ci
Si
Ci＋1
输入量： Ai Bi Ci
输出量： Si Ci+1
3.2.1 ALU P71

## Slide 59
AiBi Ci | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 0
Si
AiBi Ci | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1
Ci+1
3.2.1 ALU P71

## Slide 60
目前，广泛采用半加器构成全加器。
和
进位
通常逻辑门电路都存在延迟时间，全加器电路就是一个延迟部件，正是这个延迟特性将影响全加器的速度。
3.2.1 ALU P71

## Slide 61
2、进位信号的产生与传递
串行加法器：由一个一位全加器组成，数据逐位串行进入加法器
先做第0位，再做第1位……做第n-1位，做第n位
并行加法器：由多个全加器组成，数据各位同时进入加法器进行运算，全加器的个数取决于机器字长
存在进位信号的传递问题
3.2.1 ALU P71

## Slide 62
2 串行加法器 与 并行加法器：
令：
得：
Gi 进位产生函数（本次进位）： Ai、Bi均为1时，必产生进位 Pi 进位传递函数:当Ci为1时, Pi为0，不产生进位; Pi为1( Ai Bi有一个是1)则产生进位； 即Pi为1时，Ci能通过第i位向i+1位进位
3.2.1 ALU P71

## Slide 63
1、串行进位方式：行波进位
G1、G2 、P1、P2同时产生，但 C2依赖于C1
字长越长，C0→Cn延迟时间越长
3.2.1 ALU P71

## Slide 64
2、并行进位方式：
C1、C2、C3、C4 同时产生
3.2.1 ALU P71

## Slide 65
∵受到元器件扇入系数的限制
完全实现C0→Cn 的同时产生是不可能的
3、分组并行进位方式
(1) 单级先行进位方式：组内并行，组间串行
例如：16位加法器，分为4组，每组4位
组内：C1～4、C5～8、C9～12、C13～16 同时产生
组间：C4、C8、C12、C16 串行产生
3.2.1 ALU P71

## Slide 66
(2) 多级先行进位方式：组内并行，组间并行
例如：16位加法器，分为4组，每组4位
组内：C1～4、C5～8、C9～12、C13～16 同时产生
小组进位CⅠ CⅡ CⅢ CⅣ
组间：CⅠ、CⅡ、C Ⅲ 、C Ⅳ 同时产生
4位全加器：采用组内并行，组间串行—SN74181
组内并行，组间并行—SN74182
3.2.1 ALU P71

## Slide 67
（1）SN74181外特性
ALU举例 P73

## Slide 68
SN74181的一位单元
（2）SN74181内部结构

## Slide 69
SN74181芯片: 4位ALU，16种算术运算16种逻辑运算
74181
MS0S1S2S3
Ai Bi Cn
Fi Cn+4
A=B
P
G
24 Pin芯片
M：M＝0 算术运算 M＝1逻辑运算
Si：选择控制端，不同组合 产生不同函数
A＝B 比较结果
P、G 本组4位的进位函数
i = 0 ~ 3
ALU举例 P73

## Slide 70
SN74181芯片
功能表：
例如：S3S2S1S0＝1001
M＝1 Fi＝AB异或 M＝0 Fi＝A加B
ALU举例 P73

## Slide 71
（4）用SN74181构成16位并行进位ALU
ALU举例 P85

## Slide 72
本节结束