## Slide 1
计算机原理与汇编
上海海事大学信息工程学院

## Slide 2
第2篇 计算机系统分层结构
本篇用3章分三个层次，即微体系结构层、指令系统层和汇编语言层讨论计算机系统的组成。
微体系结构层——具体的硬件层次，可看作是指令系统的解释器。
指令系统层——一个抽象的层次，其指令系统是一种硬件和编译器都可识别的机器语言。
汇编语言层——语言，是将机器语言“符号化”以便于人们理解。
用汇编语言编写的程序先由汇编器翻译成机器语言程序，再由微体系结构层解释执行。

## Slide 3
Chapter 3 CPU组织
CPU的组成和功能
ALU
模型机的组成及数据通路
组合逻辑控制器
微程序控制器
RISC

## Slide 4
CPU的主要功能：
取出指令——从主存储器中取
分析指令
执行指令——即按指令控制计算机各部件操作，并对数据进行处理。
3.1 CPU的组成和功能

## Slide 5
3.1.1 CPU的组成
CPU通常由以下几部分构成：
① 控制器
② 算术逻辑部件ALU;
③ 各种寄存器;
④ CPU内部总线。
CPU的基本组成框图

## Slide 6
1．ALU部件与寄存器
ALU框图
（1）ALU部件
功能：算术运算、 逻辑运算。
输入：有两个输入端口 通常数据来自CPU中的通用寄存器或ALU总线。
控制端：
输出：取决于对其功能的控制

## Slide 7
（2）寄存器
CPU 内部的寄存器分为：
控制寄存器——存放控制信息的寄存器， 如指令寄存器、程序计数器和状态字寄存器；
数据寄存器——存放数据的寄存器， 如通用寄存器和暂存器。

## Slide 8
① 通用寄存器
多用途
在逻辑上只具有接收信息、存储信息和发送信息的功能
通过编程以及与ALU的配合可以实现多种功能
每个寄存器用编号区分
D触发器构成

## Slide 9
用以存放当前或下一条指令在主存中的地址，因此又称为指令计数器或指令指针IP（Instruction Pointer）
②暂存器
用途：为了暂存从主存储器读出的数据 ,
特点：暂存器没有寄存器号，因此不能直接编程访问。
④ 程序计数器PC（Program Counter）
存放指令地址，有+1或接收新值功能 PC位数与MAR位数一致 程序开始时，PC内容为程序在内存的首地址 顺序执行，PC内容不断加“1” 非顺序时，PC指向目标地址

## Slide 10
③ 指令寄存器IR Instruction Register 存放当前正在执行的指令内容（OP与OA）
根据PC中的指令地址从主存读取出的指令被送到IR中
PC
MAR
MDR
Memory
IR
R
AB
DB
CB

## Slide 11
⑤ 状态寄存器
用来存放当前程序的运行状态和工作方式，
状态寄存器中的内容称为程序状态字PSW（Program State Word），PSW是参与控制程序执行的重要依据。
80x86的PSW：
 |  |  |  | OF | DF | IF | TF | SF | ZF |  | AF |  | PF |  | CF
条件码标志：记录上一条指令执行后的结果标志
OF、SF、ZF、CF、PF
控制标志：由编程设定
DF：方向标志；IF：中断标志 TF：单步运行标志

## Slide 12
2. 总线
总线——一组能为多个部件分时共享的公共信息传送线路。
总线特点： 分时、共享
总线组成
总线：一组传输线，分AB、CB、DB
总线控制线路：协调共享总线的各个设备 例如：多个部件争用总线， 因此需设置总线控制逻辑解决

## Slide 13
总线分类：3类
内总线：连接CPU内部各部件
系统总线：连接计算机内部各部件 (CPU、MEM、I/O)
常见：ISA、EISA、VESA、PCI
外总线 ：系统之间，系统与外设之间 （如Computer－Computer, Computer－远程通讯设备/测试设备等）
常见： EIA RS－232C，IEEE－485
按总线传送的方向可将总线分为单向总线和双向总线。

## Slide 14
总线特点：同一个时刻只能有一个发送端，但可以有多个接收端
实现方法：三态门
控制端
输入
输出
控制信号＝“1”时，门打开，输出＝输入 控制信号＝“0”时，门关闭
例如： （R0）→R1， 因为通过总线传送，控制信号R0out＝1可将R0内容送到总线上，此时令控制R1in＝1，可使R1的接收门打开，完成（R0）→R1
补充内容：总线

## Slide 15
3．CPU内部数据通路
（1）单总线数据通路结构
采用单总线结构的CPU数据通路
CPU内部只有一组内总线
是双向总线
寄存器、暂存器、ALU都通过该总线传送数据

## Slide 16
（2）多组内总线结构： 同时传送多个数据
采用三总线结构的CPU数据通路

## Slide 17
指令的执行过程
系统总线 AB CB DB
M
I/O
内总线
控制部件
时序
寄存器
MAR
MDR
ALU
PSW
PC
IR
Y
Z

## Slide 18
3.1.2 指令的执行过程
1. 指令的分段执行过程：
取指令 → 分析指令 → 执行指令
① 取指令： 即((PC)) →IR
② 分析指令：IR中的OP部分
③ 执行指令：由控制逻辑发出微操作控制序列，完成指令功能
CPU的主要功能就是执行存放在存储器中的指令序列，即程序。
取操作数 →执行操作形成→下一条指令地址
此外，异常情况或 输入/输出请求 的处理

## Slide 19
2．指令之间的衔接方式
串行的顺序安排方式
并行的重叠处理方式
3.1.3 时序控制方式
执行一条指令的过程可分为几个阶段，而每一阶段又分为若干步基本操作，每一步操作则由控制器产生一些相应的控制信号实现。因此，每条指令都可分解为一个控制信号序列，指令的执行过程就是依次执行一个确定的控制信号序列的过程。
时序控制方式就是指微操作与时序信号之间采取何种关系，它不仅直接决定时序信号的产生，也影响到控制器及其他部件的组成，以及指令的执行速度。

## Slide 20
3.1.3 时序控制方式
1、同步控制方式（固定时序控制方式）： 统一的时序控制，以最复杂指令的操作时间作为统一的时间间隔标准
优点：设计简单，容易实现 缺点：大多数简单指令空闲时间多，速度降低
2、异步控制方式（“应－答”方式）： 例如：CPU发出存储器Read信号,——“启动” MEM读结束后，发出MFC信号——“结束”

## Slide 21
3.1.3 时序控制方式
3、联合控制方式（同步＋异步的混合方式）： 功能部件内部——同步控制 功能部件之间——异步控制
例如：CPU内部——同步 CPU与外设或主存——异步
优点：没有时间浪费，速度提高 缺点：控制复杂

## Slide 22
2．同步控制方式的多级时序系统
（1）多级时序的概念
将时序信号划分为几级（其中包括指令周期），称为多级时序。
① 机器周期
② 节拍（时钟周期）
③ 时钟脉冲信号
a、指令周期： 取出一条指令到该指令执行完所需要的时间。
不同指令的指令周期不相同

## Slide 23
b、机器周期M（CPU周期）： 把指令周期分成取指周期、执行周期等若干机器周期。
1)不同指令所包含的机器周期数可能不同
2)为了控制简单，规定每个M一样长
∵CPU访问主存的时间最长
∴以主存的工作周期（存取周期）规定机器周期的大小

## Slide 24
c、节拍 T： （时钟周期） 把机器周期分成若干个时间相等的节拍，每个节拍完成一个基本操作。 如：ALU一次运算、寄存器间一次传送等。

## Slide 25
d、时钟脉冲CLK：
时序控制方式
T0
T1
T2
T3
CLK
由时钟脉冲的后沿实现节拍的切换

## Slide 26
（2）多级时序信号之间的关系
三级时序信号之间的关系

## Slide 27
（3）时序系统的组成
时序系统框图
3.1.4 指令流水线
I1 | E1 | I2 | E2 | ···

## Slide 28
流水线工作原理
2、指令重叠执行
FI1 | EI1 |  | 
 | FI2 | EI2 | 
 |  | FI3 | EI3
 |  |  | FI4
在某些计算机中，CPU可分为指令部件和执行部件

## Slide 29
流水线工作原理
流水线阻塞：流水线不能连续工作
1、相关问题
如：后面指令所用的数与前面的结果相关，但没有得到结果时。
2、程序转移
采用“猜测法”等。

## Slide 30
为获得进一步的加速，流水线可以分成更多的阶段。
取指令
计算操作数地址
译码指令
写操作数
取操作数
执行指令
指令流水线操作时序图
影响流水线性能主要有以下几个因素：
（1）若各个阶段不全是相等的时间
（2）流水线中的相关问题
（3）当遇到条件转移指令时
（4）当I/O设备有中断请求或机器有故障时

## Slide 31
3.3 CPU模型机的组成及其数据通路
3.3.1 基本组成
模型机数据通路结构图

## Slide 32
3.3.1 基本组成
1．寄存器
（1）可编程寄存器
（2）暂存器 3个：C、D、Z
（3）指令寄存器IR
用来存放当前正在执行的一条指令的内容
（4）与主存接口的寄存器MAR、MDR
CPU对主存的控制信号有两个：
读信号RD控制对主存的读操作；
写信号WR控制对主存的写操作。
通用寄存器有4个：R0、R1、R2、R3
堆栈指针SP
程序状态字寄存器PSW
程序计数器为PC
D具有左移、右移功能

## Slide 33
2．运算部件ALU
2个输入：A来自暂存器D，B来自ALU总线
1个输出：运算结果输出到Z
控制信号有： ADD、SUB、COM、NEG、A+1、A-1、B+1、B-1 AND、OR、XOR
3.3.1 模型机的基本组成

## Slide 34
（2）系统总线
连接 模型机的CPU、存储器及I/O设备
系统总线包括：16根AB、16根DB，以及CB
控制方式：模型机采用同步控制方式
3．总线与数据通路结构
（1）ALU 总线（CPU内总线）
单总线结构，由16根双向数据传送线组成 ALU和所有寄存器通过这组公共总线连接

## Slide 35
4．控制器及微命令的基本形式
（1）微命令的基本形式
① 电位型微命令
R→内总线：R0OUT、R1OUT、PCOUT、SPOUT、MDROUT等
ALU运算控制信号有：ADD、SUB、AND、OR、XOR等
暂存器D的左移/右移控制信号有：SAL、SAR
程序计数器PC的计数控制信号有：PC+1
MAR和MDR →系统总线：EMAR、EMDR
寄存器置入控制信号有：SMDR、SPSW
主存的读/写信号有：RD、WR
② 脉冲型微命令
CPR0、CPR1、CPPC、CPIR、CPSP、CPMAR、CPMDR

## Slide 36
（2）控制器
主要部件包括：
控制器是整机的指挥中心，其基本功能就是执行指令，即根据指令产生控制信号序列以控制相应部件分步完成指定的操作。
指令部件：指令寄存器IR、指令译码器、程序计数器PC、状态字寄存器PSW
时序部件
微操作序列形成部件
中断控制逻辑

## Slide 37
模型机数据通路结构图

## Slide 38
3.3.2 数据传送
1．寄存器之间的数据传送
控制信号：输出门和打入脉冲
例如 ：(R1)→R3，
所需控制信号为R1OUT、CPR3
寄存器Ri
寄存器Rj
内总线

## Slide 39
2．主存数据传送到CPU
① (PC)→MAR ；PC中的指令地址送MAR
控制信号： PCOUT、CPMAR
② M→MDR→IR ；从存储器中读指令到IR
实现读操作M→MDR的控制信号：EMAR、RD、SMDR；
实现MDR→IR的控制信号：MDROUT、CPIR
例如：要从存储器中取指令到指令寄存器IR，
通过以下操作序列即可实现：
主存单元M
CPU
系统总线 MAR、MDR

## Slide 40
3．CPU数据传送到主存
① R1→MAR 地址送MAR
控制信号：R1OUT、CPMAR
② R2→MDR 数据送MDR
控制信号： R2OUT、CPMDR
③ MDR→M 数据写入主存
控制信号： EMAR、EMDR、WR
例如：(R2)→ (R1)
主存单元M
CPU
系统总线 MAR、MDR

## Slide 41
4．执行算术或逻辑操作
① R1→D 把R1的内容先送到寄存器D
控制信号： R1OUT、CPD
② D+ R2→Z R2内容送到ALU的B端与D内容通过ALU相加，结果送Z
控制信号： R2OUT、ADD、CPZ
③ Z→R3 将存放在Z中的相加结果送入R3中
控制信号： ZOUT、CPR3
例如： (R1)+(R2)→R3

## Slide 42
3.4 组合逻辑控制器原理
组合逻辑控制器是用组合逻辑线路来实现控制器。
即产生各种控制信号（即微命令）的部件。
在模型机中有几十个微命令，则每个微命令都需要一组逻辑门电路，根据相应的逻辑条件（如指令的操作码、寻址方式、时序信号等）产生该微命令。
本节先介绍模型机的指令系统，然后假设模型机采用的是组合逻辑控制器，讨论其时序系统、指令执行流程及微命令的产生与综合。

## Slide 43
3.4.1 模型机的指令系统
1．指令格式
（1）双操作数指令：
可编程寄存器有7个，编号如下（留有一种编码未用，可扩展)
· 通用寄存器R0～R3 000～011
· 堆栈指针SP 100
· 程序状态字PSW 101
· 程序计数器PC 111

## Slide 44
（2）单操作数指令
第0～5位为地址字段，第6～11位空闲不用，
也可供扩展操作码用。

## Slide 45
（3）转移指令
操作码:第12～15位
转移地址字段:第6～11位（分寻址方式与寄存器号两部分）。
转移条件字段:第0～5位
转移条件:第0～3位, ——进位C、溢出V、结果为零Z、结果为负N。
转移方式：第5位 若为0，表示相关标志位为0转移； 若为1，表示相关标志位为1转移。
无条件转移：第0～5位全为0

## Slide 46
2．寻址方式
模型机的编址为按字编址，字长16位，即主存每个单元16位
采用简单变字长指令格式，指令长度可为16位、32位（指令中含立即数或一个操作数地址）或48位（含2个操作数地址），操作数字长16位。 模型机寻址方式 如下表：
类型 | 寻址方式 | 汇编符号 | 可指定寄存器 | 定义简述
0 | 寄存器寻址 | R | R0～R3，SP，PSW | 数在指定寄存器中
1 | 寄存器间址 | (R) | R0～R3，SP | 地址在指定寄存器中
2 | 自减型寄存器间址 | -(R) | R0～R3，SP | 寄存器内容减1后为操作数地址
3 | 立即/自增型寄存器间址 | (R)+ | R0～R3，SP，PC | 寄存器内容为操作数地址，操作后加1
4 | 直接寻址 | DI | PC | 操作数地址紧跟着指令
5 | 变址寻址 | X(R) | R0~R3，SP，PC | 变址寄存器内容与紧跟指令的位移量相加，为操作数地址

## Slide 47
3．操作类型
操作码共4位，现设置14种指令，余下两种操作码组合可供扩展。
（1）传送指令
MOV——传送，操作码0000
（2）双操作数算术逻辑指令
ADD——加， 操作码0001（带进位）
SUB——减， 操作码0010（带进位）
AND——逻辑与，操作码0011
OR ——逻辑或，操作码0100
EOR——逻辑异或，操作码0101
（3）单操作数算术逻辑指令
COM——求反，操作码0110
NEG——求补，操作码0111
INC——加1， 操作码1000
DEC——减1， 操作码1001
SL ——左移，操作码1010
SR ——右移，操作码1011

## Slide 48
（4）程序控制类指令
① 转移指令JMP，操作码1100
IR5 | IR3 | IR2 | IR1 | IR0 | 说 明
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 进位C=0转
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 进位C=1转
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 溢出V=0转
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 溢出V=1转
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 结果为零Z=1转
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 结果不为零Z=0转
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 结果为负N=1转
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 结果为正N=0转
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无条件转移

## Slide 49
② 返回指令RST，操作码1100
RST指令与JMP指令的操作码相同，可视为一条指令。
RST指令只能采用自增型寄存器间址表明转移地址，并指定寄存器为SP，即寻址方式为（SP）+。它从堆栈中取出返回地址，然后修改堆栈指针SP+1。实际上，“JMP（SP）+”指令就是一条RST指令。
③ 转子指令JSR，操作码1101
执行JSR指令时，先将返回地址压栈保存，然后按寻址方式找到转移地址（即子程序入口地址），将它送入PC中。

## Slide 50
3.4.2 模型机的时序系统
三级时序系统:工作周期、节拍（时钟周期）和工作脉冲。
1．工作周期划分
（1）取指周期FT
在取指周期FT中完成取指所需的操作
（2）源周期ST
如果需要从主存中读取源操作数，则进入ST。
（3）目的周期DT
如果需要从主存中读取目的地址或目的操作，则进入DT。
（4）执行周期ET
在取得操作数后，则进入ET，在ET中将依据IR中操作码执行相应操作，如传送、算术运算、逻辑运算、获得转移地址等
（5）中断响应周期IT
（6）DMA传送周期DMAT

## Slide 51
（5）中断响应周期IT
（6）DMA传送周期DMAT
中断方式：由于某些异常情况或特殊请求，引起CPU暂停执行当前程序，转去执行中断处理子程序，以处理这些情况或请求，等处理完后又返回原程序断点继续执行，这一过程就称为中断。
CPU在响应中断请求之后，进入中断响应周期IT。在IT中将直接依靠硬件进行关中断、保存断点、转处理程序入口等操作。IT结束后，进入取指周期FT，开始执行中断处理程序。
DMA（Direct Memory Access）即直接访存方式：其基本思想是在主存储器和I/O设备之间建立直接的数据传送通路，由专门的DMA控制器控制主存和I/O设备间的数据传送，在传送时不需CPU干预。由于传送过程完全由硬件实现，所花费的时间短，因此能满足高速数据传送的需要。
CPU响应DMA请求之后，进入DMAT。在DMAT中，CPU交出系统总线的控制权，即MAR、MDR与系统总线脱钩（呈高阻态）。改由DMA控制器控制系统总线，实现主存与外围设备间的数据直接传送，因此对CPU来说，DMAT是一个空操作周期。

## Slide 52
例. 双操作数指令的两个操作数均在主存中,工作周期变化为:
FT→ST→DT→ET→（FT……）
例. 单操作数指令的操作数在主存中,工作周期变化为:
FT→DT→ET→（FT……）
例. 双操作数指令的操作数均在CPU寄存器中,工作周期变化为:
FT→ET→（FT……）
左图描述了指令执行时工作周期状态变化流程。
FT
ST
DT
IT
ET
DMAT
DMA请求？
中断？
Y
Y
N
N
CPU控制流程

## Slide 53
2．节拍（时钟周期）T
为了简化时序控制，将CPU内部操作与访问主存的操作统一考虑 节拍宽度为最长微操作所需的时间，即访问主存操作所需的时间。
3．工作脉冲P
在节拍中执行的有些操作需要同步定时脉冲，如将稳定的运算结果打入寄存器、周期状态切换等。为此，模型机在每个节拍的末尾发一个工作脉冲P，作为各种同步脉冲的来源，如图。
工作脉冲P的前沿：作为打入寄存器的定时信号，它标志着一次数据通路操作的完成。
P的后沿：作为节拍、工作周期切换的定时信号，在此刻对节拍计数器T计数、打入新的工作周期状态。

## Slide 54
3.4.3 指令流程
分析指令流程是为了在寄存器这一层次分析指令的读取与执行过程，也就是讨论CPU的工作机制。
1．取指周期FT
（1）进入FT的条件
初始化时置入FT
程序正常运行时同步打入FT
FT
S
R
D
C
Q
Q
总清
1
1 FT
CPFT
取指周期状态触发器
产生控制信号1→FT的逻辑条件如下：
1→FT= ET（1→IT·1→DMAT）+ IT + DMAT（1→IT·1→DMAT）

## Slide 55
（2）取指流程
PC→MAR
M→MDR→IR
PC+1→PC
FT0
FT1
（3）微操作时间表
FT工作周期状态与节拍序号 | 本拍中应发的电平型微命令 | 本拍中应发的脉冲型微命令 | 
FT0 | PCOUT T+1 |  | 
 |  | P | CPMAR CPT(P)
FT1 | EMAR、RD、SMDR MDROUT PC+1 T=0 1→ST [逻辑式1] 1→DT [逻辑式2] 1→ET [逻辑式3] |  | 
 |  | P | CPIR CPPC CPT(P) CPST(P) CPDT(P) CPET(P)

## Slide 56
2．MOV指令
1)取指令周期和取源操作数周期流程图
FT
ST0
ST1
ST2
ST3
ST4
R
(R)
-(R)
I/(R)+
DI
X(R)

## Slide 57
2)取目的地址和执行周期流程图
DT0
DT1
DT2
DT3
ET0
ET1
R
(R)
-(R)
I/(R)+
DI
X(R)

## Slide 58
3．双操作数指令
指令有：加ADD、减SUB、与AND、或OR、异或EOR
ST
FT
DT0
DT1
DT2
DT3
DT4
ET0
ET1
ET2
与MOV相同
D

## Slide 59
4．单操作数指令
指令有:求反COM、求补NEG、加1INC、减1DEC、左移SL、右移SR
FT
DT
ET0
ET1
ET2
与双操作数指令相同

## Slide 60
5．转移指令JMP/返回指令RST
ET1
ET2
ET3
ET4
NJP
JP,RST
PC
PC
R
(R)
(R)+/RST
X(PC)
FT
,PC

## Slide 61
6．转子指令JSR
ST0
FT
ET0
ET1
ET2
ST1
ST2
ST3
ET4
流程图如下：

## Slide 62
8．DMA周期
在实际机器中，CPU可在一个系统总线周期结束时响应DMA请求。
9．键盘操作
3.4.4 微命令的综合与产生
微命令的逻辑表达式都是“与-或”式的逻辑形态，各“与”项通常包括：指令操作码译码信号、寻址字段译码信号、工作周期状态、节拍、工作脉冲等。例如：
PCOUT = FT·T0 + MOV·
·ST·T0 + …
CPMAR = FT·T0· P + MOV·
·ST·T0·P + …
T+1 = FT·T0 + MOV·ST·T0·
+…
CPT =

## Slide 63: 组合逻辑控制器的设计步骤
根据CPU的结构图描绘出每条指令的微操作流程图并综合成一个总的流程图
选择合适的控制方式和控制时序
对微操作流程图安排时序，排出微操作时间表
根据操作时间表写出微操作的表达式
根据微操作的表达式画出组合逻辑电路
微操作＝周期•节拍•脉冲•指令操作码•寻址方式•其他条件

## Slide 64
3.5 微程序控制器原理
将机器指令的操作（从取指到完成）分解成微命令序列，用二进制代码表示这些微命令，并编成微指令（控制字），再形成微程序，存放在控制存储器（CM）中。
一条机器指令与一段微程序对应
从控存中取出微指令就产生微命令，每段微程序的执行结果就是实现了一条机器指令的功能
微程序控制解决了组合逻辑控制器带来的规整性和修改性的问题

## Slide 65
二、基本术语 P104
微操作——最小的、不可再分解的操作 e.g. 打开一个逻辑门
微命令——微操作的控制信号 e.g. 打开一个逻辑门的电位信号
3.5 微程序控制器原理

## Slide 66
(2) 微指令——若干微命令的组合，把数据通路中的所有控制信号用一个二进制状态字（控制字、微指令）表示。 编码的每一位代表了一个控制信号，控制实现一步操作，全部指令的控制字放在控存中
控存中一个单元的内容——一条微指令
控存中一个单元的地址——微地址
(3) 微周期——从CM中取出一条微指令并执行相应的微操作所需要的时间
3.5 微程序控制器原理

## Slide 67
微指令格式
微操作控制字段
顺序控制字段
微操作码字段 产生某一步操作需要的各微操作控制信号
微地址码字段 用以控制产生下一条微指令所在的地址
(4) 微程序——一系列微指令的有序集合
一段微程序 对应 一条机器指令
微程序与控制存储器——微程序控制级，机器设计者 工作程序与主存储器——传统机器级，用户
3.5 微程序控制器原理

## Slide 68
三、微程序控制器的组成和工作原理
命令
主存
地址
指令寄存器IR
OP
OA
微地址形成部件
微地址寄存器
控存CM
微指令寄存器
控制字段
顺序控制字段
微命令
3.5 微程序控制器原理

## Slide 69
指令代码
运行状态
控制存贮器CM
微命令存储器µIR
微命令序列
微程序控制器原理框图：
控制存储器CM
功能：存放微程序。
CM属于CPU，不属于主存储器。
微指令寄存器 µIR
功能：存放现行微指令。
微操作控制字段：提供一步操作所需的微命令。
指明后续微地址的形成方式。
顺序控制字段：
提供微地址的给定部分

## Slide 70
1、执行“取机器指令”公共操作
从CM的0号单元取出一段“取机器指令”用的微程序逐条送到IR中 该微程序的微操作控制字段产生有关控制信号，完成从主存中取出一条机器指令并送到IR中
记为：((PC)) →IR
三、微程序执行过程的描述 P104
3.5 微程序控制器原理
CM
取指微指令
µIR
译码器
根据PC取机器指令
IR

## Slide 71
2、IR中的OP通过微地址形成部件，产生该机器指令对应的微程序入口地址，送往MAR中。
3.5 微程序控制器原理
IR
操作码
微地址形成电路
入口
µMAR
CM
µIR
3、根据入口地址，访问CM，从CM中取出对应微程序的一条微指令， 其控制字段产生一组微命令有关操作，由顺序控制字段形成下一条微指令地址，读取下一条微指令。
微程序控制字段
顺序控制字段
微命令字段
µIR
译码器
微命令
操作部件

## Slide 72
4、一条机器指令对应的微程序执行完后，返回到“取机器指令”用的微程序入口地址，以便读取下一条机器指令并执行。
指令系统固定 → 微程序固定
3.5 微程序控制器原理
微地址字段
现行微地址
运行状态
微地址形成电路
后续微地址
µAR
CM
后续微指令
µIR

## Slide 73
3.5.2 微指令编码法
1、直接控制法：(不译码法) 微操作控制字段的每一位代表一个微命令
优点：简单直观，输出直接用于控制 缺点：微指令字长太长，控制存储器容量大
2、最短编码法：微指令字长最短 将所有的微命令统一编码，每一条微指令只定义一个微命令。
微操作控制字段
顺序控制字段
3.5 微程序控制器原理

## Slide 74
优点：微指令字长短 缺点：需要一个复杂的微命令译码器 指令的并行性降低，微程序很长
3、字段编码法：折衷方案 将操作控制字段分成小段， 段内——最短编码，段间——直接控制法
微命令总数为N，操作控制字段长度为L， L≥㏒2N
3.5 微程序控制器原理

## Slide 75
（1）分段直接编码法 显式编码、单重定义编码法
译码器
译码器
译码器
微命令
操作控制字段
A B …
下址字段
各字段可以独立地定义本字段的微命令，和其他字段无关。
优点：采用较少的二进制位表示较多信息，使字长↓ 缺点：译码使得执行速度↓
3.5 微程序控制器原理

## Slide 76
（2）分段间接编码法 隐式编码、多重定义编码法——进一步缩短字长
微命令由本字段编码和其他字段解释共同给出
3.5 微程序控制器原理

## Slide 77
例.
C =
C A
①设置解释位或解释字段
解释位
1 A为某类命令
0 A为常数
②分类编译
按功能类型将微指令分类，分别安排各类微指令格式和字段编码，并设置区分标志。

## Slide 78
译码器
译码器
译码器
微命令
微操作控制字段
B A …
顺序控制字段
一个字段某些编码需要和其他字段配合才能定义某些微命令。
3.5 微程序控制器原理

## Slide 79
分段原则：
互斥性的微命令在一段，相容性的不能一段
与数据通路对应
每小段包含位数不能太多
一般每小段要留一位状态位，表示不发出任何微命令
3.5 微程序控制器原理

## Slide 80
4．常数源字段E的设置
微操作控制字段 E 顺序控制字段
在微指令中，一般设有一个常数源字段E，就如同机器指令中的立即操作数一样，用来提供微指令所使用的常数（由设计者填写），如提供计数器初值，通用寄存器地址，转移地址等。字段E也可用来参与其他控制字段的间接编码，以减少微指令字长，增加微指令的灵活性。字段E在微指令中的形式为
除上述几种基本的编码方法外，另外还有一些常见的编码技术，如可采用微指令译码与部分机器指令译码的复合控制、微地址参与解释微指令译码。

## Slide 81
1、微程序入口地址的形成
控制字段
顺序控制字段
3.5.3 微程序的顺序控制 P107
每一条机器指令对应着一段微程序，
（1）当操作码的位数与位置固定时，可直接使操作码与入口地址码的部分相对应。
取出机器指令后，由OP指出微程序的首地址 （初始微地址、入口地址）
常用以下几种方式形成入口地址：

## Slide 82
例如： 机器指令共8条，用3位表示 000——MOV指令，入口地址A 001——ADD指令，入口地址B
111——XXX指令，入口地址H
MOV微程序
ADD微程序
XXX微程序
A→
B→
H→
GOTO A
GOTO B
假设 GOTO指令需要四个字节
000 00 001 00
111 00
OP
3.5 微程序控制器原理
各个指令的入口地址形成一张入口地址表 操作码OP可以直接与入口地址的一部分对应

## Slide 83
（3）当机器指令的操作码位数和位置都不固定时，通常可以采用PLA电路将每条指令的操作码翻译成对应的微程序入口地址，也可以采用PROM（可编程只读存储器）实现转移，将指令操作码作为PROM的地址输入，其对应的PROM单元内容即为该机器指令的微程序入口地址。
（2）当每类指令中的操作码位数与位置固定，而各类指令之间的操作码与位置不固定时，可采用分级转移的方式。
3.5.3 微程序的顺序控制 P107

## Slide 84
2、后继微地址的形成 P107 每条微指令执行完毕后根据要求形成后继地址
（1）增量方式： （顺序—转移型） PC 这种方式同PC产生机器指令地址很相似
3.5 微程序控制器原理
控制字段
顺序控制字段 转移地址 转移方式
转移地址字段： 给出条件结果满足时的后继地址
转移方式控制字段: 条件选择

## Slide 85
3.5 微程序控制器原理
顺序执行：后继地址由PC＋ “1”形成。
无条件转移时：现行微指令给出转移微地址。
条件转移时： 现行微指令给出转移微地址和转移条件
转微子程序：现行微指令给出微子程序入口
微子程序返回：现行微指令给出寄存器号。
控制字段
顺序控制字段 转移地址 转移方式

## Slide 86
（2）断定方式
由直接给定和测试断定相结合形成微地址。
指令格式：
微操作 控制字段
顺序控制字段 非测试段 测试段
非测试段：可由设计者直接给定，通常是后继微地址的高位部分，用以指定后继微指令在某个区域内
测试段：根据有关状态的测试结果确定其地址值，占后继微地址的低位部分。这相当于在指定区域内断定具体的分支。所依据的测试状态可能是指定的开关状态、指令操作码、状态字等。

## Slide 87
3.5.4 微指令格式
设计原则：应该缩短微指令字长，减少微程序长度，使得速度提高
3.5 微程序控制器原理
（1）水平型微指令： 一条微指令定义并执行多个并行操作的微命令。
优点：能充分利用数据通路的并行结构，使得微程序缩短，执行速度加快
缺点：指令字长↗，CM容量↗，机器指令与微指令的差别大

## Slide 88
（3）混合型微指令： 不太长的微指令，又具有一定的并行控制能力。 格式相对复杂
优点：字长↘，编程简单
缺点：并行能力↘ ，微程序长，执行速度↘
（2）垂直型微指令： 一条微指令只控制实现一两种操作。
3.5 微程序控制器原理

## Slide 89
假设某机共23条控制信号，微指令格式如下
某加法指令的四条微指令编码如下：当前正在执行的微指令从控制存储器取出后放在微指令寄存器中，寄存器的各个控制位的输出直接连到各个控制门上，进行控制。
举例：

## Slide 90
3.5.5 典型微指令举例
模型机的微指令:字长为26位，分为8个字段：
FOUT FALU FCP FPC FEMAR FR/W FST JC
4 5 5 2 1 2 2 5
（1）基本数据通路控制字段
FOUT
---寄存器的输出控制字段
FALU
---ALU的操作与Z的移位控制字段
FCP
---寄存器的同步打入控制字段
FPC
---PC的操作控制字段
（2）访存控制字段
FEMAR ---MAR输出控制字段
FR/W---- 主存读写与MDR操作控制字段
（3）辅助控制字段
FST---辅助操作控制字段
（4）顺序控制字段
JC--- 转移方式字段，用以选择后继微指令地址的形成方式

## Slide 91
一、 从复杂指令系统到精简指令系统
CISC——Complex Instruction Set Computer 指令类型多，寻址方式多，结构复杂
RISC——Reduced Instruction Set Computer
“20%—80％定律”：
简单指令占指令总数的20％，使用频率占80％ 占指令总数的80％的是复杂指令，使用频率占20％
∴CISC并不合理
3.6 CISC与RISC P110

## Slide 92
RISC的特点：
大多数指令在一个机器周期内完成
采用LOAD/STORE结构（只有存数/取数指令访问Mem，其余用Reg）
固定的指令格式
较少的指令数和寻址方式
CPU中大量通用寄存器
控制器采用硬布线逻辑（执行速度快）
优化的编译技术
3.6 CISC与RISC P111

## Slide 93
3．超标量与超流水线概念
将RISC设计成具有多个执行部件的结构，同时在每一个周期内允许发出多条指令，并调度多条指令在不同的执行部件中并行执行操作，这就是所谓 。
将流水线的每个节拍分成3个或4个小节拍，每个小节拍执行一个操作，便有可能在取出第i条指令后，相隔一个小节拍，就取出第i+1条指令，这样就可能在一个流水线的节拍内，取出3条或4条指令，送入流水线去执行，从而使CPI小于l，这就是所谓 。
超标量结构
超流水线结构

## Slide 94
3.6.2 UltraSPARC CPU的微体系结构
1．UltraSPARCⅡ概况
UltraSPARCⅡ的微体系结构框图：

## Slide 95
2．UltraSPARCⅡ的流水线
如图：
整数流水线
浮点数/图形流水线
3．UltraSPARCⅡ指令系统
UltraSPARCⅡ有两组寄存器：
32个64位的通用寄存器：R0～R31，它们在特定的上下文中使用其他的名字
32个浮点寄存器

## Slide 96
UltraSPARCⅡ的通用寄存器
3.6.2 UltraSPARC CPU的微体系结构

## Slide 97
本章结束