## Slide 1
计算机原理与汇编
上海海事大学信息工程学院

## Slide 2: 4.3.2 80x86 CPU指令系统 P151
DEST既是源地址又是目的地址 或 隐含另一个操作数地址
80x86 CPU指令按操作数地址个数可划分为3种类:
（1）双操作数指令
OPR DEST，SRC
指令操作码
源地址
源操作数地址
目的地址
目的操作数地址,
（2）单操作数指令
OPR DEST
（3）无操作数指令
OPR
隐含 或
不需要操作数

## Slide 3
传送类指令
算术运算类指令
逻辑类指令
串操作类指令
程序转移类指令
处理机控制类指令
按功能分为六大类：
4.3.2 80x86 CPU指令系统 P152

## Slide 4: 1. 传送类指令
把数据、地址送到寄存器或存储单元中
(1)传送指令 MOV DEST， SRC
操作：（SRC) → DEST
说明：
字节、字、双字，位数一致
DEST不能是立即数和CS
若SRC是立即数,则DEST不能是段寄存器
若SRC不是立即数，则DEST，SRC至少一个是寄存器
MOV指令不影响标志位

## Slide 5: 1. 传送指令——MOV
MOV指令可以实现的传送有：9种
立即数 Imm
寄存器Reg
段寄存器SegReg
存储单元Mem

## Slide 6
Imm ↔ R，M
MOV AL，1FH
MOV AX，2345H
MOV DA_BYTE，0FEH
MOV ARY[BX]，1234H
MOV EBX，12345678H
R ↔ R
MOV AH，BL
MOV DX，CX
MOV DS，AX
MOV EDS，EAX
R ↔ M
MOV CL，DA_BYTE
MOV TAB[BX][DI]，AX
MOV EAX，10H [ECX*4]

## Slide 7
【例4-11】 把DA_WORD1字单元内容传送到DA_WORD2字单元中
MOV AX，DA_WORD1
MOV DA_WORD2，AX
【例4-12】 把立即数10A0H传送给段寄存器DS、ES，
MOV AX，10A0H
MOV DS，AX
MOV ES，AX

## Slide 8: 1. 传送指令——MOV
MOV AX, 1234H
MOV [BX], 1234H
MOV AX, BX
MOV [SI+6], AX
MOV DS, AX
MOV DS, DAT
MOV BP, SS
错误的指令：
MOV 2, AL
MOV CS, AX
MOV DS, ES
MOV [SI+6], [BX]
MOV DL, AX
MOV DS, 1200H
MOV AX, [CX]

## Slide 9: 1. 传送指令——MOV
MOV指令：
不允许将数据送往立即数或CS
不允许存储单元送往存储单元
不允许立即数送往段寄存器
不允许段寄存器送往段寄存器
源、目的操作数位数一致

## Slide 10: 1. 传送类指令——MOVSX
(2)带符号扩展传送指令 386以后机型 MOVSX DEST， SRC
操作： 符号扩展（SRC） → DEST
说明：
SRC可以是8位或16位的寄存器或存储单元的内容
DEST必须是16位或32位寄存器
将源操作数进行符号扩展后送入目的寄存器，8位扩展到16位或32位, 16位 到 32位
MOVSX指令不影响标志位

## Slide 11
存储单元DS：[EDI]中的16位数
符号扩展为32位数，送到EDX中
【例4-13】 MOVSX EAX，CL
若（CL）= F7H
该指令执行后（EAX）= FFFFFFF7H
若（CL）= 7FH
该指令执行后（EAX）= 0000007FH
【例4-14】 MOVSX EDX，[EDI]

## Slide 12: 1. 传送类指令——MOVZX
(3)带零扩展传送指令 386以后机型 MOVZX DEST， SRC
操作： 零扩展（SRC） → DEST
说明：
SRC是无符号整数，作零扩展， 即不管源操作数的符号位是否为1，高位均扩展为零
MOVZX指令不影响标志位

## Slide 13
【例4-15】 MOVZX DX，AL
若（AL）= F7H
该指令执行后（DX）= 00F7H
【例4-16】 MOVZX EAX，DATA
练习：P183 4－35

## Slide 14: 1. 传送类指令——PUSH、POP P154
堆栈操作
入栈 PUSH SRC
出栈 POP DST
以16位数据为例：
(SP)/(ESP) -2→(SP)/(ESP)
16位SRC→ (SP)/(ESP)
(SP)/(ESP) →(DST)
(SP)/(ESP) +2→ (SP)/(ESP)
若为32位数据，则SP或ESP －4或＋4

## Slide 15
【例4-17】 指令“PUSH AX”的执行情况：

## Slide 16
【例4-18】 指令“POP AX”的执行情况：

## Slide 17
说明：
以字（16位）或双字(32位)为单位入、出栈
寄存器、段寄存器、存储单元可入栈 （即：立即数不允许入出栈 ）
除CS外，寄存器、段寄存器、存储单元都可作为出栈目的DST
POP SS 和 POP SP要慎重
PUSH、POP 不影响标志位

## Slide 18
操作数长度(位) | 地址长度(位) | 执行的操作
16 | 16 | SP（SP） 2 字出栈或进栈
16 | 32 | ESP（ESP） 2 字出栈或进栈
32 | 16 | SP（SP） 4 双字出栈或进栈
32 | 32 | ESP（ESP） 4 双字出栈或进栈
PUSH/POP指令执行的操作
习题： P183 4-33 P181 4-17

## Slide 19: 1. 传送类指令——PUSHA/PUSHAD
(6)通用寄存器进栈指令
PUSHA
PUSHAD
操作： 将各通用寄存器内容依次压入堆栈
说明：
PUSHA：16位通用寄存器依次进栈 进栈次序为AX、CX、DX、BX,以及指令执行前的SP、BP、SI、DI 指令执行后（SP）（SP） 16指向新栈顶
PUSHAD：32位通用寄存器依次进栈 进栈次序为EAX、ECX、EDX、EBX，以及指令执行前的ESP、EBP、ESI和EDI 指令执行后（SP）（SP） 32
不影响标志位

## Slide 20
【例4-21】 指令“PUSHAD”的执行情况:

## Slide 21: 1. 传送类指令——POPA/POPAD
(7)通用寄存器出栈指令
POPA POPAD
操作: 将堆栈栈顶的内容依次弹出到各通用寄存器中
说明：
POPA： 16位通用寄存器依次出栈 出栈次序为DI、SI、BP、SP、BX、DX、CX、AX指令执行后,（SP）（SP）+ 16 应注意，SP的出栈只是修改了指针使其后的BX能顺利出栈，而堆栈中原先由PUSHA指令存入的SP的原始内容被丢弃，并未真正送到SP寄存器中去（SP的伪出栈）
POPAD:32位通用寄存器依次出栈 (ESP的伪出栈) 出栈次序为EDI、ESI、EBP、ESP、EBX、EDX、ECX、EAX，指令执行后（ESP）（ESP）＋ 32
不影响标志位

## Slide 22: 1 数据传送指令——XCHG P156
（8）交换指令 XCHG OPR1，OPR2
操作：（OPR1) ↔ (OPR2）
说明： 至少一个是寄存器,但不允许段寄存器、立即数 8086: 字/字节 80386以后：字/字节/双字
例如：（AX）＝1234H，（BX）＝5678H
XCHG AX，BX
（AX）＝ 5678H ，（BX）＝ 1234H
不影响标志位

## Slide 23
解：DEST是寄存器，16位BX
SRC在存储单元中，基址变址寻址，因为BP，所以缺省在SS段中 逻辑地址为 SS: [BP+SI]
源操作数的偏移地址=(BP)+(SI)=0200+0046=0246 H
源操作数的物理地址=2F000+0246=2F246 H
即：存储单元2F246H的内容与寄存器BX的内容互换
则该指令执行后
（BX）= 4154H ，（2F246H）= 6F30H
执行前，设（BX）= 6F30H，（BP）= 0200H，（SI）= 0046H，（SS）= 2F00H，（2F246H）= 4154H
【例4-22】指令“XCHG BX，[BP+SI]”

## Slide 24: 2） 地址传送指令 P157
将存储器操作数的地址传送给指定的寄存器，而不是传送操作数
LEA（Load Effective Address）有效地址(EA)送寄存器
LDS（Load DS with pointer）地址指针送寄存器和DS
LES（Load ES with pointer）地址指针送寄存器和ES
LFS（Load FS with pointer） 地址指针送寄存器和FS
LGS（Load GS with pointer）地址指针送寄存器和GS
LSS（Load SS with pointer） 地址指针送寄存器和SS
地址指针——段基址（段选择器）：偏移地址
不影响标志位

## Slide 25: 2） 地址传送指令 P157
装入有效地址 | LEA REG， SRC | SRC的偏移地址 → REG
REG 不允许是段寄存器，只能是16位或32位通用寄存器 SRC不允许是立即数、寄存器，必须是存储单元 对标志位无影响 |  | 
例如： LEA SI，DS:[2000H]
比较与 MOV SI，DS:[2000H] 的不同

## Slide 26
指令“LEA SI，BUF”
LEA SI，BUF 指令的执行情况
设BUF的有效地址EA是0100H

## Slide 27
目的寄存器位数 | 源操作数地址长度 | 执行的操作
16 | 16 | 计算得16位有效地址，存入16位目的寄存器
16 | 32 | 计算得32位有效地址，截取低16位存入16位目的寄存器
32 | 16 | 计算得16位有效地址，零扩展后存入32位目的寄存器
32 | 32 | 计算得32位有效地址，存入32位目的寄存器
由于存在着目的寄存器位数与源操作数有效地址长度的不同，该指令执行的操作如下表所示：

## Slide 28
地址指针的存放： 偏移地址在前（占低地址），段基值（或段选择器）在后（高地址）
32位的地址指针如右图所示：
（2） LDS、LES、LFS、LGS、LSS 地址指针送寄存器和段寄存器指令
地址指针——段基址（段选择器）：偏移地址
16位 或32位
2 或 4 字节
16位
2字节
共32位或48位 4 或6 字节

## Slide 29: 2） 地址传送指令——LDS、LES P158
装入 地址指针 | LDS REG， SRC | (SRC) → REG (SRC+2/4) → DS
 | LES REG， SRC | (SRC) → REG (SRC+2/4) → ES
REG 不允许是段寄存器，只能是16位或32位通用寄存器 SRC不允许是立即数、寄存器，必须是存储单元 对标志位无影响 |  | 
LES、LFS、LGS、LSS指令与其格式相同， 只是指定的段寄存器不同

## Slide 30
1）由源地址ADR［BX］可以计算出源操作数在数据段的有效地址EA。
2）因为目的寄存器是16位的SI，所以地址指针是32位，由EA及EA+2指向
3）前2个单元是偏移地址，应送到指令指定的SI中；
4）后2个单元是段基值，应送到DS中。
LDS SI，ADR［BX］
【例4-24】 “LDS SI，ADR［BX］”的执行情况：

## Slide 31
【例4-25】 指令 LDS SI，[10H]
则指令执行后：
（SI） 0180H，（DS）= 2000H
执行前，如果（DS） C000H， （C0010H）0180H，（C0012H）= 2000H
习题： P181 4-15（3）（4） 4-16

## Slide 32: 3） 标志位传送指令 P158
低8位标志送AH | LAHF | (FLAGS低8位)→ AH
AH送标志寄存器低8位 | SAHF | (AH)→FLAGS低8位
标志入栈 | PUSHF PUSHFD | 16位 FLAGS 入栈 32位 FLAGS 入栈
标志出栈 | POPF POPFD | 16/32 位标志出栈
用于对标志寄存器进行存取操作，都是无操作数指令

## Slide 33
LAHF： 把标志位SF、ZF、AF、PF、CF送至AH中的第7，6，4，2，0位。
SAHF指令用以设置或恢复SF、ZF、AF、PF、CF 5个标志位。
LAHF和PUSHF/PUSHFD不影响标志位。
SAHF只影响标志寄存器的低8位，对高8位标志无影响
POPF/POPFD则由装入的值来确定标志位的值，但POPFD指令不影响VM、RF、IOPL、VIF和VIP的值
 |  |  |  | OF | DF | IF | TF | SF | ZF |  | AF |  | PF |  | CF

## Slide 34
例:清除某标志位
LAHF
AND AH，7FH
SAHF
例:设置标志位的值
MOV AX, 0
PUSH AX
POPF
3） 标志位传送指令

## Slide 35: 4） 类型转换指令 P159
将字节、字转换为字、双字，共有4条指令且都是无操作数指令
CBW（Convert Byte to Word） 字节转换为字
CWD/CWDE (Convert Word to Double Word）字转换为双字
CDQ（Convert Double to Quad） 双字转换为4字
BSWAP（Byte SWAP） 字节交换

## Slide 36: 4） 类型转换指令 P159
字节转换成字 | CBW | AL最高位置入AH的所有位 AL扩为AX | 不影响标志位 操作数隐含（在AL或AX或EAX中）
字转换成双字 | CWD | AX最高位置入DX的所有位 AX扩为DX:AX | 
 | CWDE | AX扩展成EAX | 
双字转换成4字 | CDQ | EAX扩展成EDX：EAX | 
例： (AX)＝0384H
若执行 CBW 后，(AX)=0FF84H
若执行 CWD 后，(AX)=0384H，(DX)=0000H
不影响标志位

## Slide 37: 4） 类型转换指令 P159
字节交换指令 | BSWAP REG32 | 使指令指定的32位寄存器的字节次序变反 具体操作为：1，4字节互换；2，3字节互换。
REG必须是32位寄存器 该指令只能用于80486及其后继机型 |  | 
【例4-28】 指令“BSWAP EAX”
执行前如果 （EAX） 11223344H；
则该指令执行后：（EAX） 44332211，字节次序变反。
不影响标志位

## Slide 38: 2 算术运算类指令 P160
加 | ADD DEST, SRC | (DEST)+(SRC)→ DEST | 影响所有标志位（ZF、SF、CF、OF、PF、AF） DEST不允许是立即数 不允许两存储单元操作
带进位加 | ADC DEST, SRC | (DEST)+(SRC)+(CF)→ DEST | 
减 | SUB DEST, SRC | (DEST)-(SRC) → DEST | 
带借位减 | SBB DEST, SRC | (DEST)－(SRC)－(CF) → DEST | 
比较 | CMP DEST, SRC | (DEST)－(SRC) | 
CMP指令后往往跟条件转移指令，根据比较结果产生不同分支

## Slide 39
【例4-29】 加法指令的常用格式有：
ADD BX，SI ADD DA_WORD，0F8CH
ADD DL，TAB[BX] ADD EAX，EDX
指令“ADD DL，0A4H”
设DL的内容为0E5H
ZF=0 OF=0 结果中有奇数个1 ,PF=0
OF表示带符号数的溢出， CF位可以表示无符号数的溢出

## Slide 40
【例4-30】在8086/80286中实现两个双精度数的加法
有一个32位无符号数存放在DX（高16位）、AX（低16位）中，若要加上常数76F1A23H，则用以下指令来实现：
ADD AX，1A23H
ADC DX，76FH
第一条指令完成把16位常数加在AX中，若产生进位，则记录在CF中。
由ADC指令在完成高16位相加的同时，将低16位的进位也加上。

## Slide 41
【例4-32】 减法指令的常用格式有：
SUB AL，3FH SUB BX，AX
SUB DA，EDX
指令“SUB AL，DAB”
ZF=0 OF=0 结果中有偶数个1 ,PF=1
设AL内容为B7H，DAB字节单元内容为A8H

## Slide 42
指令格式： XADD DEST，SRC
指令功能： （DEST） + （SRC） → TEMP
（DEST） → SRC
（TEMP） → DEST
SRC只能用寄存器寻址方式
DEST可用寄存器或任一种存储器寻址方式。
对标志位的影响同ADD指令
只能用于80486及其后继机型
XADD交换并相加指令
【例4-31】 指令“XADD BL，DL”
执行前，如果（BL） 12H，（DL） 02H， 则指令执行后（BL） 14H，（DL） 12H

## Slide 43: 2 算术指令
加1 | INC OPR | (OPR) +1→ OPR 数据看做无符号数 | 不影响CF，其余影响 OPR不允许是立即数、段寄存器 字节/字/双字
减1 | DEC OPR | (OPR)－1 → OPR 数据看做无符号数 | 
求补 | NEG OPR | 0－(OPR) → OPR | 影响所有标志位 OPR不允许是立即数、段寄存器

## Slide 44
NEG AL
NEG BL
以上指令执行后，AL中为负数25H的补码：
（AL） DBH  11011011B
BL中则为正数：（BL） 58H  01011000B
【例4-34】
设AL中存放一正数：（AL） 25H  00100101B
BL中存放负数58H的补码：（BL） A8H  10101000B
可用以下指令获得AL、BL中数的负数：

## Slide 45
指令格式：CMPXCHG DEST，SRC
指令功能： 累加器AC与（DEST）相比较（相减），
如果相等，则1→ ZF， （SRC）→ DEST ；
否则 0→ ZF ， （DEST） → AC
累加器可为AL、AX或EAX寄存器
SRC只能用8位、16位或32位寄存器
DEST则可用寄存器或存储单元
该指令只能用于80486及其后继机型
该指令对其他标志位的影响与CMP指令相同
CMPXCHG 比较并交换指令

## Slide 46
指令格式：CMPXCHG8B DEST
指令功能：
EDX：EAX与DEST相比较，
如果相等，则 1→ ZF，（ EDX：EAX ）→ DEST
否则 0→ ZF ， （DEST） → EDX：EAX
该指令只影响ZF位，但不影响其他标志位。
该指令只能用于Pentium及其后继机型。
操作数均为64位数，目的操作数必须采用存储器寻址方式确定一个64位数。
CMPXCHG8B比较并交换8字节指令

## Slide 47: 2.算术指令
无符号乘 | MUL SRC | 字节：(AL)*(SRC)→ (AX) 字： (AX)*(SRC)→ (DX:AX) 双字： (EAX)*(SRC)→ (EDX:EAX) 隐含另一操作数在累加器中 | 影响CF、OF,其余无定义 SRC为寄存器或用byte ptr或word ptr 指明的存储单元
带符号乘 | IMUL SRC |  | 

## Slide 48
MUL指令执行后，如果乘积的高一半为0，即AH（字节乘）、DX（字乘法）或EDX（双字乘）全为0，则CF  OF  0；否则CF 1，OF 1（表示AH、DX或EDX中有乘积的有效数字）。
执行IMUL指令后，如果乘积的高一半是低一半的符号扩展，则CF和OF均为0；否则均为1
【例4-35】 设（AL） 0B4H  76D，（BL） 11H  17D；
执行指令“IMUL BL”后： 乘积为（AX） 0FAF4H  1292D, CF  OF  1。
【例4-36】 设（AL） 0AH  10D，（BL） 11H  17D；
执行指令“MUL BL“后：
乘积为（AX） 00AAH  0170D，CF  OF  0。

## Slide 49: 2 算术指令
无符号除 | DIV SRC | 除数为字节时： (AX)/(SRC)→ 商(AL) 余数(AH) 除数为字时： (DX:AX)/(SRC)→ 商(AX) 余数(DX) 除数为字时： (EDX:EAX)/(SRC)→ 商(EAX) 余数(EDX) 隐含被除数在EDX/EAX/DX/AX中 | 对标志位无定义 SRC为寄存器或用byte ptr或word ptr 指明的存储单元
带符号除 | IDIV SRC |  | 

## Slide 50
除数：字节（8位） 要求 被除数：16位
字（16位） 32位
双字（32位） 64位
往往需要用符号扩展的方法取得除法指令所需要的被除数格式
【例4-39】 两个8位带符号数分别放在BYTE1、BYTE2字节存储单元中，将BYTE1内容除以BYTE2内容，商放在QUOT字节单元中，可用以下指令实现：
MOV AL，BYTE1
CBW
IDIV BYTE2
MOV QUOT，AL

## Slide 51: 2 算术指令
例 (V－（X×Y＋ Z－540）/X
mov ax, x
imul y ;(ax)*Y→(dx:ax)
mov cx, ax
mov bx, dx ; X*Y→(bx:cx)
mov ax, z
cwd ;z→ (dx:ax)
add cx, ax
adc bx, dx ;x*Y+z→(bx:cx)
sub cx, 540
sbb bx, 0 ; x*Y+z-540→(bx:cx)
mov ax, v
cwd ;v→ (dx:ax)
sub ax, cx
sbb dx, bx
idiv x

## Slide 52
BCD码校正指令 P166
80x86 CPU对用BCD码表示的十进制数进行运算所采用的方法是：
先用二进制数的运算指令对BCD码进行运算 紧接着用BCD码校正指令对运算结果进行校正。
BCD码的格式：
组合型（压缩型、装配型、PACKED）
1个字节表示2个BCD码, 即两个十进制位，如上例
非组合型（非压缩型、拆散型、UNPACKED）
1个字节低4位表示BCD码，高4位通常用0000或0011 39 = (0000 0011 0000 1001)8421BCD
BCD码：十进制数的每一位用4位二进制位表示
如：39 = (0011 1001)8421BCD

## Slide 53
① 非组合型加法校正指令 AAA（ASCII Adjust for Addition）
格式：AAA
功能：
若AL中低4位的值＜9，且AF  0，则将AL中高4位清零，AF、CF置0
若AL中低4位的值＞9，或AF  1，则AL（AL）+ 6，AH（AH）+1，且将AL中高4位清零，AF、CF置1
（如果结果不是BCD码或有进位，需加6修正）
BCD码校正指令 P166

## Slide 54
在执行ADD指令前，AL、BL中都是一位非组合型BCD码（实际上是ASCII码表示的十进制数）。两个非组合型BCD码相加后，再用AAA指令进行校正。这时AH、AL中分别保存十进制和数的高位和低位，且它们也分别是非组合型BCD码形式。
例如：从键盘输入两个一位十进制数，相加，结果放在AH、AL中
MOV AH，1；从键盘输入一位十进制数到AL中
INT 21H
MOV BL，AL
MOV AH，1；从键盘输入另一个十进制数到AL中
INT 21H
ADD AL，BL
AAA

## Slide 55
② 组合型加法校正指令 DAA（Decimal Adjust for Addition）
格式：DAA
功能：
如果AL中低4位＞9或AF=1，则AL （AL）+ 6，AF  1
如果AL中高4位＞9或CF=1，则AL （AL）+ 60H，CF  1
MOV AL，78H ；低字节BCD码相加
ADD AL，56H
DAA ；低字节和数校正
MOV DL，AL
MOV AL，46H ；高字节BCD码相加
ADC AL，25H
DAA ；高字节和数校正
MOV DH，AL
例如实现两个4位十进制数的加法4678+2556，结果存放在DX中

## Slide 56
④ 组合型减法校正指令
DAS（Decimal Adjust for Subtraction）
格式：DAS
功能：
若AL中低4位＞9或AF  1，则AL （AL） 6，AF  1
若AL中高4位＞9或CF  1，则AL （AL） 60H，CF  1
③ 非组合型减法校正指令
AAS（ASCII Adjust for Subtraction）
格式：AAS
功能：
若AL中低4位的值＜9，且AF=0，则将AL中高4位清零，AF、CF置0
若AL中低4位＞9或AF 1，则AL （AL） 6和AH （AH） 1，且将AL中高4位清零，CF、AF置1

## Slide 57: 3 逻辑指令 P169
与 | AND DEST, SRC | 将CF、OF置0，影响SF、ZF、PF SRC可以是立即数、REG和MEM, 字节/字/双字 DEST允许是REG、MEM 不允许两存储单元操作
或 | OR DEST, SRC | 
异或 | XOR DEST, SRC | 
测试 | TEST DEST, SRC (DEST)Λ(SRC)结果不回送 | 
非 | NOT OPR | 不影响标志位

## Slide 58
这些指令常用于对操作数的某些位进行分离、组合或设置
PUSHF
POP AX
OR AX，100H (00000001 00000000)
PUSH AX
POPF
例如：
AND AL，0F0H ；分离出AL中的高4位
OR AL，80H ；将AL中最高位置1
XOR AX，AX ；将AX内容清零
XOR AL，01H ；将AL中最低位变反
【例4-40】将标志寄存器的第8位TF位置1

## Slide 59
① BT位测试指令
格式：BT DEST，SRC
功能：把目的操作数中由源操作数所指定位的值送往标志位CF
(2)位测试指令 P170
80386及其后继机型
BT（Bit Test）位测试
BTS（Bit Test and Set）位测试并置1
BTR（Bit Test and Reset） 位测试并置0
BTC（Bit Test and Complement）位测试并变反
例子：BT AX，4；测试AX寄存器的位4，送往CF
如指令执行前（AX）= 1234H，则指令执行后（CF）= 1
如指令执行前（AX）= 1224H，则指令执行后（CF）= 0

## Slide 60
(2)位测试指令
80386及其后继机型
BT位测试 | BT DEST，SRC | 把目的操作数中由源操作数所指定位的值送往标志位CF
BTS位测试并置1 | BTS DEST，SRC | 完成BT功能外， 并将目的操作数中的该位置1
BTR位测试并置0 | BTR DEST，SRC | 完成BT功能外， 并将目的操作数中的该位置0
BTC位测试并变反 | BTC DEST，SRC | 完成BT功能外， 并将目的操作数中的该位变反
本组指令影响CF值，其他标志位则无定义 |  | 

## Slide 61
① BSF正向位扫描指令
格式：BSF REG，SRC
功能：指令从位0开始自右向左扫描源操作数，目的是检索第一个为1的位。如遇到第一个为1的位则将ZF位置0，并把该位的位置装入目的寄存器中；如源操作数为0，则将ZF位置1，目的寄存器无定义。
(3)位扫描指令 P170
80386及其后继机型
BSF（Bit Scan Forward）正向位扫描
BSR（Bit Scan Reverse） 反向位扫描

## Slide 62
② BSR反向位扫描指令
指令格式：BSR REG，SRC
指令功能：指令从最高位开始自左向右扫描源操作数，目的是检索第一个为1的位。该指令除方向与BSF相反外，其他规定均与BSF相同。 BSF与BSR之间的差别是BSF指令检索从低位开始第一个出现的1，而BSR则检索从高位开始第一个出现的1。
【例4-43】 BSF ECX，EAX
BSR EDX，EAX
如指令执行前（EAX）= 30 00 00 00H，则该数中有两个1位并出现于位位置为29和28处。
BSF正向位执行后，（ECX）= 28D；
BSR反向位执行后，（EDX）= 29D，ZF位应为0。

## Slide 63: （4）移位指令 P171
逻辑左移 | SHL OPR, CNT | 最高位入CF，空出位补0
逻辑右移 | SHR OPR, CNT | 最低位入CF，空出位补0
算术左移 | SAL OPR, CNT | 最高位入CF，空出位补0
算术右移 | SAR OPR, CNT | 复制最高位,最低位入CF
OPR可以是字、字节、双字,在存储单元或REG中
CNT可以是1或CL，指移位次数；对于80386及以后机型，COUNT还可以是8位立即数，可指定1～31的移位次数。
说明：

## Slide 64
逻辑移位：只是位置变化
算术移位：移位后符号不变，数值变化
a)左移: 各位依次左移，末尾补0 （若左移后符号位变化，则发生溢出）
b)右移:复制符号位，各位依次右移 （不会溢出）
0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1
← 1 0 0 1 1 0 → 1 1 0 1 1 0
SAL SAR
3 移位指令

## Slide 65: 3 移位指令
循环左移 | ROL OPR, CNT | 
循环右移 | ROR OPR, CNT | 
带进位CF循环左移 | RCL OPR, CNT | 
带进位CF循环右移 | RCR OPR, CNT | 
C
C
C
C

## Slide 66
3 移位指令
例1： SHL AL，1 ；（AL）×2 → （AL）
例2： MOV CL， 5
SHR BX， CL
例如：（AL） 11000001B（63），（BL） 10111111B（65）
SAL AL，1
（AL） 10000010B即126的补码，不溢出OF  0，结果符合倍增关系；
SAL BL，1
（BL） 01111110B，左移后发生溢出，则OF  1，因此BL内容不再符合倍增关系。

## Slide 67
SHR M+4，1
RCR M+2，1
RCR M，1
【例4-46】 由3个字构成的一个无符号数从高位到低位依次存放在M+4，M+2，M字单元中，若要将该数右移一位，
SHR指令将M+4字单元的最低位移至CF中
第2条指令RCR将CF与M+2字单元构成一个17位的数进行一次循环右移，将M+4单元右移出的位通过CF移至M+2单元的最高位，而M+2中的最低位又移至CF
在第3条指令执行后，就完成将3个字的数右移一位

## Slide 68
② 双操作数移位指令
80386及其后继机型
双精度左移指令 | SHLD DEST，SRC，COUNT
 | 将DEST指定的8/16/32位REG或MEM中数据左移COUNT次，同时将SRC指定寄存器的高位依次左移到DEST的低位中，且SRC内容保持不变
双精度右移指令 | SHRD DEST，SRC，COUNT
 | 将DEST指定的8/16/32位寄存器或存储器操作数右移COUNT次，同时将SRC指定寄存器的低位依次右移到DEST的高位中，且SRC内容保持不变

## Slide 69
【例4-48】 SHLD EBX，ECX，16
指令执行前（EBX） 12345678H,（ECX） 13572468H
则指令执行后 ：
（EBX） 56781357H，（ECX） 13572468H， CF  0
DEST：字或双字操作数，不允许立即数，REG 或 MEM
SRC：只能使用寄存器寻址方式 且与 DEST目的操作数 相同长度的字或双字
COUNT：移位次数，它可以是一个8位的立即数或 CL 移位次数的范围应为1～31，对于大于31的数，机器则自动取模32的值来取代。
COUNT＝0，不影响标志位； COUNT ≠0，根据移位后结果设置SF、ZF、PF、CF; COUNT＝1，移位后符号位改变，OF＝1；否则为0
COUNT>1, OF无定义

## Slide 70: 5.6.3 控制转移指令
执行指令的地址由CS:IP决定，顺序执行时，IP的值根据指令的长度依次递增；转移时，若在同一段中，改变IP的值，CS不变；若转向不同的段，改变CS和IP的值
一、无条件转移： P217
JMP 目标；转到目标处执行程序, 对标志位无影响
标号/ 标号＋常数 / 寄存器
直接寻址
间接寻址
分支程序：指令的执行顺序和存储顺序不一致

## Slide 71: 5.6.3 控制转移指令
段内直接短转移 | JMP SHORT OPR | (IP)+由OPR决定的8位位移量→(IP)
段内直接近转移 | JMP NEAR PTR OPR | (IP)+由OPR决定的16位位移量→(IP)
段内间接近转移 | JMP WORD PTR OPR | 由OPR寻址方式决定的有效地址→(IP)
段间直接远转移 | JMP FAR PTR OPR | OPR在段内的偏移量→(IP) OPR所在的段地址→(CS)
段间间接远转移 | JMP DWORD PTR OPR | (EA)→(IP)(EA+2) →(CS) EA由OPR决定

## Slide 72: 5.6.3 控制转移指令
1、对直接寻址：JMP后直接给出目标地址，OPR是标号/标号＋常数
如：JMP START＋4
2、对间接寻址：目标地址在一个通用寄存器/存储器字单元(段内转移)/存储器双字单元(段间转移)中
如： JMP CX
JMP [BX]
JMP DWORD PTR [BX]

## Slide 73: 5.6.3 控制转移指令
二、条件转移： JXX 目标； P218 条件满足，转到目标处执行程序； 条件不满足，顺序执行程序。
(1)段内相对转移，相对偏移量8位(－128～+127)
(2)对标志位无影响
根据PSW中的条件码测试： ZF、SF、OF、CF、PF

## Slide 74: 5.6.3 控制转移指令
名称 | 格式 | 等效助记符 | 测试条件
结果为0或相等 | JZ OPR | JE | ZF＝1转移
结果为负 | JS OPR |  | SF＝1转移
溢出 | JO OPR |  | OF＝1转移
有进位 | JC OPR | JB，JNAE | CF＝1转移
奇数个1 | JP OPR | JPE | PF＝1转移

## Slide 75: 5.6.3 控制转移指令
名称 | 格式 | 等效助记符 | 测试条件
非0或不等 | JNZ OPR | JNE | ZF＝0转移
结果为正 | JNS OPR |  | SF＝ 0转移
非溢出 | JNO OPR |  | OF＝ 0转移
无进位 | JNC OPR | JNB，JAE | CF＝ 0转移
偶数个1 | JNP OPR | JPO | PF＝ 0转移

## Slide 76: 5.6.3 控制转移指令
名称 | 格式 | 等效助记符 | 测试条件
大于 或 不小于且≠ 转移 | JA OPR | JNBE | CF＝0且ZF＝0
大于等于或 不小于 转移 | JAE OPR | JNB | CF＝0或ZF＝0
小于 或 不大于且≠ 转移 | JB OPR | JNAE | CF＝1且ZF＝0
小于等于或 不大于 转移 | JBE OPR | JNA | CF＝1或ZF＝0
比较两个无符号数，并根据结果转移

## Slide 77: 5.6.3 控制转移指令
名称 | 格式 | 等效助记符 | 测试条件
大于 或 不小于且≠ 转移 | JG OPR | JNLE | ZF＝0且SF⊕OF＝0
大于等于或 不小于 转移 | JGE OPR | JNL | ZF＝1或SF⊕OF＝0
小于 或 不大于且≠ 转移 | JL OPR | JNGE | ZF＝0且SF⊕OF＝1
小于等于或 不大于 转移 | JLE OPR | JNG | ZF＝1或SF⊕OF＝1
比较两个带符号数，并根据结果转移

## Slide 78: 5.6.4 控制转移指令 P225
三、循环指令：
LOOP 标号
(CX)－1→(CX)
若(CX)≠0 ,从标号处继续循环 若(CX)＝0 , 退出循环
这条指令相当于： DEC CX
JNZ 标号

## Slide 79: 5.6.4 控制转移指令
为0/相等时循环LOOPE 标号 LOOPZ
(CX)－1→(CX)
(CX)≠0且ZF＝1 ,转至标号处继续循环 若(CX)＝0 或ZF＝0, 顺序执行
非0/不等时循环LOOPNE 标号 LOOPNZ
(CX)－1→(CX)
(CX)≠0且ZF＝0 ,转至标号处继续循环 若(CX)＝0 或ZF＝1, 顺序执行
按CX循环 JCXZ 标号
(CX)＝0 ,转至标号处继续循环 否则, 顺序执行

## Slide 80
5.6.4 控制转移指令
说明：
1、循环指令不影响标志位
2、隐含(CX)－1操作
3、JCXZ常用于循环初值为0而发生循环的情况 LOOP指令按循环次数决定是否结束循环 LOOPZ和LOOPNZ提供了提前结束循环的可能，常跟在比较指令之后

## Slide 81
5.6.4 控制转移指令
P230 循环的基本结构
MOV CX, n ;循环n次
AGAIN：
…
LOOP AGAIN
循环体
用LOOPNZ进行搜索
MOV CX, L
MOV SI , -1
MOV AL , 20H
NEXT: INC SI
CMP AL, ARR[SI]
LOOPNZ NEXT
JNZ NOT_FOUND
…
NOT_FOUND: …

## Slide 82: 4.3.2 串处理指令 P174
名称 | 格式 | 操作
串传送 | MOVS DST，SRC MOVSB (已指明是字节) MOVSW (已指明是字) | DST、SRC提供类型(字节or字) 源串首址DS：SI→目的首址ES：DI SI±1 →SI，DI±1 →DI (字节操作+1，字操作+2; DF＝0时用＋，DF＝1用－) 不影响标志位
一、串操作指令
CLD——置DF＝0
STD——置DF＝1
用来改变串处理的方向

## Slide 83: 串处理指令 P176
名称 | 格式 | 操作
存入串 | STOS DST STOSB(字节操作) STOSW(字操作) | DST提供类型(字节or字) 字节: (AL)→ES：DI; DI±1 →DI 字: (AX)→ES：DI; DI±2 →DI (DF＝0时用＋，DF＝1用－) 不影响标志位
从串取 | LODS SRC LODSB (字节操作) LODSW (字操作) | SRC提供类型(字节or字) 字节: DS：SI→(AL); SI±1→SI 字：DS：SI →(AX);SI±2→SI (DF＝0时用＋，DF＝1用－) 不影响标志位

## Slide 84: 串处理指令 P176
名称 | 格式 | 操作
串比较 | CMPS DST，SRC CMPSB(字节操作) CMPSW(字操作) | DST、SRC提供类型(字节or字) (DS：SI)－(ES：DI) SI±1 →SI，DI±1 →DI (字节操作+1，字操作+2; DF＝0时用＋，DF＝1用－) 影响标志位OF/SF/ZF/CF/PF/AF
串扫描 | SCAS DST SCASB (字节) SCASW (字) | DST提供类型(字节or字) 字节: (AL)－(ES:DI);DI±1→DI 字： (AX)－(ES:DI);DI±2→DI (DF＝0时用＋，DF＝1用－) 影响标志位OF/SF/ZF/CF/PF/AF

## Slide 85
串处理指令 P177
重复串操作前缀：REP （串传送、存、取串）
(CX)＝0 退出REP
(CX)≠0，(CX)－1→(CX)执行REP后指令
为0或相等重复前缀：REPE/REPZ （串比较、串扫描）
若(CX) ≠ 0或ZF＝0 退出REPE
(CX)－1→(CX)重复执行REPZ后指令
不为0或不相等重复前缀：REPNE/REPNZ （串比较、串扫描）
若(CX) ＝ 0或ZF＝1 退出REPNE
(CX)－1→(CX)重复执行REPNZ后指令

## Slide 86
3.3.4 串处理指令
说明：
1、MOVS、STOS、LODS不影响标志位 CMPS、SCAS影响标志位
2、CLD——置DF＝0 增量方向 STD——置DF＝1 减量方向 用来改变串处理的方向
3、SI缺省DS段，DI缺省为ES段，源串允许使用段 跨越前缀来修改，而目的串必须在ES段中
例如：MOVS ES:BYTE PTR [DI], ES:[SI]

## Slide 87
二、使用示例：
MOV AX, 1000H
MOV DS, AX
MOV ES, AX
MOV SI, 0
MOV DI, 1050H
MOV CX, 10
CLD
PB: MOVSB
LOOP PB
MOV CX, 10
CLD
REP MOVSB
改为REP形式：
改为减量方式：
MOV SI,10
MOV DI, 105AH
MOV CX, 10
STD
REP MOVSB
3.3.4 串处理指令

## Slide 88
本章结束