## Slide 1
计算机原理与汇编
上海海事大学信息工程学院

## Slide 2
Ch5 汇编语言程序
1、编辑源程序 edit ex.asm
2、汇编程序 masm ex.asm 形成obj文件
3、连接程序 link ex.obj 生成exe文件
调试程序 debug prog.exe
需要的四个文件：
Edit.exe masm.exe link.exe debug.exe

## Slide 3
mystack segment stack 'stack'
DW 20H DUP (?)
mystack ends
mydata segment
X DW ?
mydata ends
code segment
assume cs:code,ds:mydata,ss:mystack
start: mov ax,mydata
mov ds,ax
MOV X,1
mov ah,4ch
int 21h
code ends
end start
源程序ex.asm
堆栈段
数据段
代码段
DOS调用，程序结束返回DOS提示符状态

## Slide 4
汇编语句的组成：
指令语句：8086指令系统中的所有机器指令
伪指令：是一种命令，仅仅告诉汇编程序怎样产生目标代码，除具体数据外，不产生对应的二进制代码，“伪”指令
宏指令：由MICRO和ENDM定义的一组机器指令，然后由宏调用去调用这一组命令
5.2 汇编语言程序格式
汇编语言源程序的基本组成单位是语句

## Slide 5
汇编语句的格式：
5.2 汇编语言程序格式
[名字] 操作符 操作数 [；注释]
e.g. 指令语句 LOP：MOV AX, BX ; (BX)→(AX)
标号（后跟： ）代码段中
伪指令语句 DATA1 DB 10H
变量名、段名、过程名等 DB、segment、proc等

## Slide 6
名字(标号、变量名等)命名规则：
1～31个字母
字母A~Z、数字0~9、?、@、_
字母、?、 @、_字符开头
不得使用保留字
5.2 汇编语言程序格式

## Slide 7
5.3 数据、表达式和运算符
5.3.1 常数
纯数值数据、无属性、值不能改变
1. 数值常数
可用二进制、八进制、十进制、十六进制数表示
如11001010B、73Q、345D、4aEH、0AH
2. 字符常数
单引号或双引号扩起来的一个或多个字符，以ASCII码存储。
如 ‘A’ ——ASCII码为41H； “HELLO”

## Slide 8
5.3.2 变量
变量应先定义并预置初值，才能被引用
1、变量定义
数据定义伪指令实现变量的定义，格式如下：
变量名 数据定义伪指令 <表达式1>，……
可选
DB 定义字节
DW 定义字
DD 定义双字
DQ 定义8字节
DT 定义10字节
例： DATA1 DB 10H

## Slide 9: 定义变量语句中的表达式
Mydata segment
A DB 0dH
X DW 100,100H,-5
Y DD 3*20H,0FFFDH
ARY DB 100 DUP (?)
AT1 DW ARY
E DB ‘hello’
F DB ?
Mydata ends
表达式可以是：
数值表达式 A，X，Y
字串表达式 E
保留符号? F
带DUP的表达式 ARY
偏移地址表达式 AT1

## Slide 10: 变量的属性
2、属性：变量一经定义，有5个属性 P188
段属性SEG：变量在哪个段中
偏移量属性OFFSET 该变量距段起始地址的字节数
类型属性TYPE 变量的数据大小 DB（1） DW（2） DD（4） DF（6） DT（10）
长度属性LENGTH 变量用DUP定义，返回外层DUP的重复次数； 若变量没用DUP定义，则返回结果总是1 （其他情况为1)
大小属性SIZE ＝TYPE×LENGTH

## Slide 11
mov ax, offset X 1→ax
mov ah, size Y 4→ah
mov ax, seg AT1 mydata→ax
mov ax, length ARY 100→ax
mov al, type Y 4→al
Mydata segment
A DB 0dH
X DW 100,100H,-5
Y DD 3*20H,0FFFDH
ARY DB 100 DUP (?)
AT1 DW ARY
E DB ‘hello’
F DB ?
Mydata ends
为了取变量属性，有5个操作符SEG……

## Slide 12: 表达式的几种情况
3、表达式的几种情况：
（1）数值表达式
0D
23
14
96
78
20
00
A DB 0DH
B DB 23H,14H,96H,78H
C DW 32
A
B
B+1
B+2
B+3
C

## Slide 13
字
双字
: 10H 20H 30H 34H 12H 78H 56H 34H 12H :
VA1
VA2
VA3
存储器分配图
00000H
FFFFFH
DATA SEGMENT VA1 DB 10H DB 20H，30H VA2 DW 1234H VA3 DD 12345678H
DATA ENDS

## Slide 14: 表达式的几种情况
（2）字符串表达式：每个字串两端加‘ ’或“ ”，每个字符以ASCII码存放，但DB/DW/DD定义存放形式不同
E DB ‘ABC’
F DW ’AB’,’C’
G DD ‘AB’,’C’
DW/DD中，每个字符串只能由1～2个字符组成
DW给每个串分配2个字节存储单元 DD给每个串分配4个字节存储单元
41‘A’
42’B’
43‘C’
42’B’
41‘A’
43’C‘
00
’B’
‘A’
00
00
E
F
G

## Slide 15
STRING1 DB ‘STRING’ STRING2 DW ‘ST’, ‘RI ’, ‘NG ’ STRING3 DD ‘ST’, ‘RI ’, ‘NG ’
习题：P250 5-2

## Slide 16: 表达式的几种情况
（3）保留符号? 只是分配存储空间
A DB ？；分配1个字节单元
B DW ？；分配2个字节单元
（4）带DUP的表达式
ARY DB 100 DUP （？）；分配100个字节单元
DA1 DW 10H DUP (4 DUP （2），3） ；相当于 DA1 DW 10H DUP （2，2，2，2，3）
重复次数 重复内容

## Slide 17
:
3
3
3
3
8
:
3
3
3
3
8
:
DA2
内层DUP操作重复4次，共4字节
外层DUP操作重复10H次，共50H字节
存储器分配图
DA2 DB 10H DUP (4 DUP(3),8)
VA1 DW 20H DUP(4)
:
04H
00H 04H :
00H
:
存储器分配图
VA1
共40H
字节
习题：P250 5-6

## Slide 18: 表达式的几种情况
（5）偏移地址表达式
ARY DB 100 DUP (?)
AT1 DW ARY
；AT1存放ARY的偏移地址（16位数）
ARY DB 100 DUP (?)
AT1 DD ARY
；AT1前2个字节存放ARY的偏移地址后2个字节存放ARY的段地址
习题：P250 5-5, 5-6

## Slide 19
引用变量名
2、变量的使用
（1）在指令语句中引用变量名
变量名作为地址表达式的组成部分之一 。
直接寻址： VAR、 VAR+08H
变址寻址： VAR [SI]、 VAR+5 [DI]
基址寻址： VAR [BX]、VAR+10H [BP]
基址变址寻址：VAR [BX][DI]、VAR+06H [BP][SI]
某数据段中有定义：VAR DB 40H DUP（?）

## Slide 20: 2. 变量的使用
变量的访问：
（1）直接寻址
23
14
96
78
ABC DB 23H,14H,96H,78H
.
.
.
MOV AL, ABC
MOV AL, ABC+3
ABC
ABC+1
ABC+2
ABC+3

## Slide 21
（3）寄存器相对寻址
23
14
96
78
ABC DB 23H,14H,96H,78H
MOV BX, OFFSET ABC
MOV AL, [BX]
ABC
ABC+1
ABC+2
ABC+3
（2）寄存器间接寻址
ABC DB 23H,14H,96H,78H
MOV BP, OFFSET ABC
MOV AL, [BP＋2]

## Slide 22
1
2
34
12
78
56
A1 DB 1，2
A2 DW 1234H,5678H
MOV BX, A1＋1
MOV AL, A2
改为 ：
MOV BX, WORD PTR A1+1
MOV AL, BYTE PTR A2
A1
A1＋1
A2
4、属性操作符PTR： P195
类型不匹配
;（BX)=3402H
;(AL)=34H

## Slide 23
5.3.3 标号
指令的符号地址,可作为转移类指令的目标地址
LOP：INC SI

JMP LOP
例如，有程序段如下：

## Slide 24
（2）偏移地址属性（OFFSET）
表示这条指令目标代码的首字节离段起始单元之间的字节数。
（3）类型属性（TYPE）
表示指令的转移特性
上述两个属性SEG和OFFSET构成了指令的逻辑地址
NEAR（近）段内转移
FAR（远） 段间转移
1. 标号的属性
（1）段属性（SEG）
表示指令在哪个逻辑段中

## Slide 25
2. 标号类型的设置
（1）隐含方式
直接指定指令的标号
例如 NEXT: MOV AX,3000H
（2）用LABEL伪指令设置标号类型
名字 LABEL 类型
标号 NEAR/FAR
变量名 BYTE/WORD/DWORD

## Slide 26
LABEL语句与指令语句配合使用
例：SUB1_FAR LABEL FAR
SUB1： MOV AX，1234H
MOV语句有两个具有相同段和偏移地址属性的标号： SUB1_FAR和SUB1 ，但类型属性不同。
LABEL语句与数据定义语句配合使用
例：DATA_BYTE LABEL BYTE
DATA_WORD DW 20H DUP(567H)
DATA_WORD和DATA_BYTE 具有相同的段和偏移地址属性，但类型属性不同。
MOV AX, DATA_WORD+4
MOV AL, DATA_BYTE+4
传送第3个字（5、6字节）
传送第5个字节

## Slide 27
表达式
常用作指令语句或伪指令语句的操作数；
由常数、变量、标号通过运算符连接而成；
有数值表达式和地址表达式；
汇编时，经计算得到一个数值或地址
5.3.4 表达式与运算符
运算符
算术运算符
逻辑运算符
关系运算符
数值返回运算符
属性运算符

## Slide 28
包括： +（加）、 –（减）、（乘）、/（除）、MOD（模除）、SHL（左移）、SHR（右移）
1、算术运算符
+、-、*、/ 运算的操作数和运算结果都是整数；
除法运算取商的整数，MOD运算取除法的余数；
减法运算可用于同一段内的两个变量；
NUM=15*5
NUM=NUM / 8
NUM=NUM MOD 5
NUM=NUM + 4
NUM=NUM SHR 2

## Slide 29
AND、OR、XOR、NOT
2、逻辑运算符
只用于数值表达式
按位进行逻辑操作
在汇编过程中完成运算
通常出现在源操作数中
MOV AL ，NOT 0F0H
MOV BL ，55H OR 0F0H
AND BH ，55H AND 0F0H
XOR CX ，55H XOR 50H

## Slide 30
3、关系运算符
EQ（相等）、NE（不等）、LT（小于）、LE（小于等于）、GT（大于）、GE（大于等于）
DA1 DB 3 LT 8
DA2 DB 10 NE 0AH
MOV AL，10 EQ 0AH
MOV BX，DA2 GE DA1
格式： <表达式1> <关系运算符> <表达式2>
两表达式的性质相同
数值按无符号数比较，地址表达式比较偏移量
关系成立，结果为全1；关系不成立，结果为0
习题：P250 5-3

## Slide 31
4、数值返回运算符
SEG、OFFSET、TYPE、SIZE、LENGTH
格式： <数值返回运算符> <地址表达式>
存储器操作数
变量名
标号
TYPE运算符
:返回类型属性对应的数值
 | 类型属性 | 运算结果
变量 | BYTE | 1
 | WORD | 2
 | DWORD | 4
标号 | NEAR | -1
 | FAR | -2

## Slide 32
ORG 20H VAR1 DB 10，15，20 VAR2 DW 0FFFFH，100H VAR3 DW 10H DUP（1，2，DUP（4））
MOV AX，SEG VAR1
MOV SI， OFFSET VAR2
MOV BL，TYPE VAR2
MOV CL，LENGTH VAR3
MOV CH，SIZE VAR3

## Slide 33
为已分配的存储单元临时设定类型属性
5、属性修改运算符PTR
格式： 类型 PTR <地址表达式>
DA_BYTE DB 20H DUP（0）
DA_WORD DW 30H DUP（0）
┇
MOV WORD PTR DA_BYTE [10] ，AX
MOV BYTE PTR DA_WORD [DI] ，BL
INC BYTE PTR [SI]
SUB WORD PTR [BX] ，30H
JMP FAR PTR SUB1
习题：P250 5-4

## Slide 34
6、运算符的优先级
规则：先高后低；
同级的, 从左到右；
圆括号可改变运算顺序

## Slide 35
5.4.1 符号定义语句
格式： 符号 EQU <表达式>
功能： 将表达式的值赋给符号
1、等值语句EQU
5.4 80x86宏汇编语言伪指令
表达式的几种情况：
（1）常数或数值表达式
EMP EQU 6
N1 EQU 3*2＋1
；以后碰到EMP就代表6
； 碰到N1就代表7

## Slide 36
（2）地址表达式
ADR1 EQU DS：[BP+14H]
ADR2 EQU [BP+8]
WA1 EQU word PTR A2
；A2用DB定义
（3）另一变量或标号
COUNT EQU ADR2
CBS EQU ADD； CBS＝助记符ADD
COUNT EQU 5
ADR1 EQU DS:[BP+14]
L1 EQU SUBSTART

## Slide 37
3、注意：
EQU仅作为替代符号用，不产生任何目标代码，也不占任何单元
在同一源程序中，同一符号不能用EQU重复定义
格式 标识符 ＝ 表达式
与EQU相同，唯一不同之处：同一符号可以用＝定义多次
EMP EQU 6
EMP EQU EMP＋1
EMP ＝ 6
EMP ＝ EMP＋1
2、等号语句 =

## Slide 38
5.4.2 处理器选择伪指令
用于确定选择使用哪种指令系统，缺省时为
8086/8088指令系统和8087协处理器指令集
.8086
.286
.286P
.486
.486P
通常放在源程序的开头位置
其中,“P”表示保护模式
.386
.386P
.586
.586P

## Slide 39
5.4.3 段定义伪指令
一、段定义伪指令：
段名 segment [定位类型] [组合类型] [‘类别名’]
…
段名 ends
可以写机器指令或伪指令
说明：一个程序可以构造任意多个段。段定义伪指令为MASM和LINK程序说明了段名、分段的各种属性、段的开始和结束。经定义后，每段占有max64KB的内存区，各段数据不会冲突。

## Slide 40
5.4.3 段定义伪指令
1、段名：不可省，首尾一致，不得使用保留字
经段定义语句定义的段，汇编后，系统分配内存区域（具有段地址属性）。 段名就是它的段地址
如：mydata段，段起始地址放在0BA2:0000处
mov AX, mydata
经汇编后，mydata 即16位数 0BA2H

## Slide 41
5.4.3 段定义伪指令
2、定位类型：
指定段起始地址的边界，有5种类型
PARA——段起始地址为XXXX0H，是缺省类型
PAGE ——段起始地址为XXX00H
BYTE ——段起始地址为任意，XXXXXH
WORD ——段起始地址为偶数，XX…XX0B
DWORD ——段起始地址为4的倍数，XX…XX00B
比较：存储器利用率，BYTE最高，PAGE最低 使用起来，PAGE、PARA简单，其他复杂（因为第一个存储单元偏移地址不为0）

## Slide 42
5.4.3 段定义伪指令
3、组合类型：
告诉连接程序Link本段与其他段按什么方式连接
None——表明本段不与其他段连接，缺省方式
Public——本段与其他同名同用Public说明的段连接，公用一个段起始地址，段长为各段段长之和（偏移地址重新计算）
Common——本段与其他同名同用Common说明的段相重叠，公用一个段起始地址，段长为最长段的段长

## Slide 43
5.4.3 段定义伪指令
At 表达式——表明本段段地址指定为表达式的值 … At 0930 该段定位于0930H处
Memory——本段定位于所有段之上，即高地址处，多个段定义为Memory，只把第一个放入高地址，其他同名段连接成一个新段
Stack——本段是堆栈段，连接方式同Public，新的物理段的段地址入SS，并初始化SP

## Slide 44
4、使用类型
可选，指定386以上CPU的段模式
2种：USE16 段基值和偏移地址都是16位
USE32 段基值16位，偏移地址32位
5、类别名
可选，单引号扩起来
例如：mystack segment stack 'stack'
DW 20H DUP (?)
mystack ends

## Slide 45
5.4.3 段定义伪指令
二、Assume伪指令：
Assume 段寄存器:段名，段寄存器:段名，…
例如：assume cs:code, ds:mydata, ss:mystack
只有四个段寄存器指向的段是当前段，只有当前段内的存储单元才能被访问Assume就是告诉汇编程序哪些是当前段，分别由哪个段寄存器指向

## Slide 46
Assume一定位于代码段中且任一代码段至少有一个Assume指令
仅仅是一种对应，不产生目标代码 段寄存器实际值还要由传送指令赋值
在一个代码段中，如果没有其它Assume设置，原有Assume设置一直有效。可用Nothing取消设置。如： Assume ES：nothing；取消ES设置 Assume nothing ;取消4个段寄存器设置
5.4.3 段定义伪指令

## Slide 47
DS_DATA SEGMENT
VAR1 DB 12H
DS_DATA ENDS
ES_DATA SEGMENT
VAR2 DB 34H
ES_DATA ENDS
CODE SEGMENT
VAR3 DB 56H
ASSUME CS:CODE,DS:DS_DATA,ES:ES_DATA
START： ……
┇
INC VAR1
INC VAR2
INC VAR3
┇
CODE ENDS
END START
例：

## Slide 48
5.4.3 段定义伪指令
三、段寄存器实际值的装入：
1、DS和ES的装入：段名就是段地址 MOV DS, mydata; Mov不允许16位数送段寄存器
改为：
mov ax, mydata
mov ds, ax
2、SS的装入：
(1) 自动装入：段定义中，组合类型选Stack

## Slide 49
5.4.3 段定义伪指令
mystack segment stack 'stack‘ DW 20H DUP (?) mystack ends
此时，段地址mystack→SS SP初值＝长度＝20H×2＝40H
例如：
(2) 类似于DS的办法，对SS和SP进行修改
mov ax, mystack
mov ss, ax
mov sp, 40H
凡用此方法装入SS后，要求紧接着对SP赋初值，中间不要插任何指令

## Slide 50
5.4.3 段定义伪指令
3、CS的装入：
(1) 用结束伪指令： END 标号
Start: … … End start
源程序到此结束
将Start的段地址→CS,偏移地址→IP(程序从Start处执行)
(2) 转移类指令RET、CALL、JMP
会自动修改CS和IP的值

## Slide 51
把程序中不同段名的段组成一个段组
<段组名> GROUP <段名1，段名2，……>
段组名由程序设计人员设定
可直接引用段名，也可用SEG <变量名>/<标号>
段组内各段间的程序转移可按段内转移处理
段组内各段的数据存取操作可用同一个段寄存器
5.4.4 段组伪指令GROUP
格式：

## Slide 52
5.4.5 内存模式和简化段定义伪指令
1、内存模式伪指令
格式：
6种模式：Tiny、Small、Medium、
Compact、Large、Huge
确定用户程序中代码和数据在内存中的存放方式
2、简化段定义伪指令
.CODE [段名] ；代码段
.DATA ；数据段，已初始化数据
.DATA？ ；数据段，未初始化数据
.CONST ；常数段
.MODEL <内存模式>

## Slide 53
例：
. MODEL SMALL
. STACK 20H ；定义堆栈段
. DATA ；定义数据段
┇
┇
.CODE ；定义代码段
BEGIN：……
┇
┇
MOV AH ，4CH
INT 21H
END BEGIN
.FARDATA [段名] ；远数据段，已初始化数据
.FARDATA? [段名] ；远数据段，未初始化数据
.STACK[长度] ；堆栈段

## Slide 54
3、预定义符号
类似于EQU伪指令定义的等价符号
@Model、@ Code、@Data、@Fardata、@Stack、 @ Codesize、 @Datasize
例如：
@code: 简化段.code的等价别名，即代码段名
@data: 数据段名
@stack: 堆栈段名
5.4.5 内存模式和简化段定义伪指令

## Slide 55: 5.4.6 地址计数器与对准伪指令
1、ORG伪指令：
格式 ORG 表达式
表达式的值是16位无符号数（模65536）
作用：把接下来语句定义的数据或程序代码从表达式值指定的地址（偏移地址）继续存放，直到遇到新的ORG指令
DATA SEGMENT
DA1 DB 30H
ORG 20H
DA2 DB 12H
DATA ENDS
OFFSET DA1-------0000H
OFFSET DA2-------0020H
习题：P250 5-1,5-5

## Slide 56: 5.4.6 地址计数器与对准伪指令
2、地址计数器$：
在数据定义中，表示现行的偏移地址
在指令中，表示当前指令代码的首字节地址
DATA SEGMENT
DA1 DB 30H
ORG 20H
DA2 DW 1, $+4, 3, $+4
DATA ENDS
01
00
26
00
03
00
2A
00
0020
0022
0024
0026

## Slide 57: 5.4.6 地址计数器与对准伪指令
3、偶地址伪指令EVEN：
CODE SEGMENT
ORG 20H
MOV AX, OFFSET $; 3字节指令
MOV BX，OFFSET $
…
CODE ENDS
(AX)=0020H
(BX)=0023H
作用：将$值调整为偶数。
由于对准字（偶地址）存取速度快，故用于定义字数据前
习题： P250 5-7

## Slide 58: 5.4.7 过程定义伪指令 PROC/ENDP
过程名 PROC NEAR/FAR ┇ RET ┇ 过程名 ENDP
指令序列
过程定义在逻辑段内；
过程名是必须的；
至少有一条返回指令RET
格式：
3 个属性：段、偏移地址、类型属性；

## Slide 59
5.4.8 包含伪指令 INCLUDE
格式： INCLUDE <文件名>
功能：将指定文件插入到正在汇编的源程序中
5.4.9 标题伪指令 TITLE
格式： TITLE <文本>
功能：为程序指定标题
不超过80个字符
指定的标题在列表文件中每一页的第一行显示
在源程序开始处使用

## Slide 60
本节结束