## Slide 1
上海海事大学信息工程学院
计算机原理与汇编 7

## Slide 2
Chapter 7 输入输出系统
IO系统概述
中断方式
DMA方式
通道与处理机方式
总线与接口
程序直接控制方式

## Slide 3
输入/输出是外部设备与CPU或主存系统之间信息交换的过程
接口
外设
系统总线
I/O接口指主机和外设的交接部分，位于系统总线和外设之间
7.1 输入输出系统概述

## Slide 4
7.1.1主机与外围设备间的连接方式
1、总线方式
CPU通过系统总线与存储器和各I/O设备相连，是目前微机系统中广泛采用的模式
结构简单、标准化、易于扩展
7.1 输入输出系统概述
I/O设备
I/O设备
I/O接口
I/O接口
CPU
MEMORY

## Slide 5
2、星型连接模式
主机与各I/O设备间有着各自独立的数据链路，形成以主机为中心的星型结构
各设备的数据通路独立，相互间干扰较小
不易扩充，缺乏灵活性，因而现在已被淘汰
I/O1
I/O2
I/On
总线接口逻辑

## Slide 6
3、通道方式
通道也是一种“接口”，比普通的系统总线具有更强的功能，它的内部一般有单片机CPU，可执行简单的“通道程序”，是一种为CPU分担管理I/O操作的控制器
主机与通道采用四级连接模式 即主机－通道－I/O接口－I/O设备
根据I/O设备特性，通道可分为几种类型

## Slide 7
4、输入输出处理机（IOP）方式
是通道向着功能更强、更通用、更独立方面发展的产物，见图7－4
结构和功能更接近于普通的CPU，但是专用，更适于I/O设备和I/O处理。
IOP有自己的指令系统，可编写完整的I/O管理程序和预处理程序

## Slide 8
图7－4 带IOP的计算机系统
主CPU
主存储器
I/O接口
I/O设备
IOP
局部存储器
I/O接口
I/O设备
局部存储器
系统总线

## Slide 9
7.1.2 I/O接口的功能和分类
I/O接口电路(简称I/O接口，又称I/O适配器): 用于连接主机与I/O设备的信号匹配转换机构
主 机
I/O接口
I/O设备
P316 图7－5 主机、I/O接口、
I/O设备的关系
7.1 输入输出系统概述

## Slide 10
I/O接口的主要功能
寻址功能
输入／输出功能
支持主机采取程序查询、中断、DMA等访问方式
提供主机和I/O设备所需的缓冲、暂存和驱动能力，满足一定的负载要求和时序要求
进行数据类型、格式等方面的转换
联络功能
复位功能
错误检测功能

## Slide 11
I/O接口分类
按数据传送的格式可分为： 串行接口、并行接口
按主机访问I/O设备的控制方式，可分为： 程序查询接口、中断接口、 DMA接口、通道控制器、 I/O处理机
按时序控制方式可分为： 同步接口、异步接口

## Slide 12
7.1.3 接口的编址和I/O指令
一、I/O接口编址
I/O接口编址的目的是为了区分各个I/O接口及一个I/O接口中不同的寄存器
常见的编址方法有两种：
7.1 输入输出系统概述
独立编址：两套地址、两套指令 （用不同的指令区别） 统一编址：一套地址、一套指令 （用不同的地址区分）

## Slide 13
（1）与存储器统一编址
操作方式灵活，使用通用的MOV指令或访存指令可访问I/O接口
需占用小部分存储空间
（2）I/O端口单独编址
不占用存储空间；
缺点是需使用专门的I/O指令
寻址方式较简单，编程灵活性稍差

## Slide 14
二、I/O指令
Intel 80x86 所用到的I/O专用指令只有两个： IN 和 OUT
指令的目标寄存器（IN指令）和源寄存器（OUT指令）必须是AL（8位端口），AX（16位端口）或EAX（32位端口）
端口地址在8位以下（即端口地址<FFH）的，可以使用直接寻址方式寻址外设，对端口地址是16位的，要用DX进行间接寻址

## Slide 15
直接I/O端口寻址方式：
IN AL, 61H ; 从8位端口61H读入一个8位数
OUT 62H, AL; 将AL中的8位数写到8位端口62H
间接端口寻址方式:
IN AL,DX; 从8位端口（端口地址在DX中）读入一个8位数；
IN AX, DX ;
IN EAX, DX；
OUT DX, EAX；

## Slide 16
三、通道指令
通道指令的格式一般包括：
操作码、数据传输内存地址、 特征位、计数器，
供主CPU执行的I/O指令
供通道执行的通道指令
包括两个层次：

## Slide 17
四、IOP指令
IOP指令分成两级：
CPU执行与IOP联络的I/O指令；
IOP执行自身的IOP指令，具体控制I/O操作。

## Slide 18
7.2 直接程序控制方式
程序直接控制方式
DMA方式
程序 中断方式
通道方式
I/O处理机
I/O控制方式
主要由程序实现
主要由附加硬件实现
I/O设备数据传送控制方式

## Slide 19
7.2 直接程序控制方式
直接程序控制方式的主要特点是： CPU直接通过I/O指令对I/O接口进行操作访问，主机与外设交换信息的每一过程均在程序中表示出来
直接程序控制分为两种方式：
立即传送、程序查询

## Slide 20
7.2.1 立即程序传送方式 (无条件传送方式)
CPU无需询问接口的状态，直接利用I/O指令访问相应的I/O端口，输入或输出数据
I/O设备
数据
缓冲/锁存
CPU
读写控制
地址译码
逻辑
数据线
数据线
控制线
立即程序传送方式接口原理
地址线

## Slide 21
7.2.2 程序查询方式
CPU在程序中进行查询，若接口尚未准备好，CPU就等待；若已准备好，CPU才能执行I/O指令
总线接口逻辑
状态字
数据寄存器
系
统
总
线
设
备
程序查询接口模型

## Slide 22
I/O程序操作步骤
读取外设状态信息
判断是否可进行新的操作
执行所需的I/O操作
设备是否 “准备就绪”
传送数据
主程序
继续主程序
是
否

## Slide 23
准备
读状态端口
READY?
读入数据
Y
N
输入数据
准备
读状态端口
BUSY?
输出数据
N
Y
输出数据
图7－8 程序查询输入和输出软件模型

## Slide 24
程序查询I/O设备流程图
主程序
设备1 状态＝1？
设备2 状态＝1？
设备3 状态＝1？
是
设备1服务子程序
否
设备2服务子程序
设备3服务子程序
是
是
否
否
询问程序出口
调用询问程序
7.2 直接程序控制方式

## Slide 25
程序查询方式的缺点：
由于CPU对外设会执行大量无效的查询，CPU的利用率不高
∴ 现代计算机系统中广泛采用中断控制方式提高CPU效率
7.3 程序中断方式

## Slide 26
7.3.1 中断的基本概念
一、中断方式及其应用
7.3 程序中断方式
在接到随机请求后，CPU暂停执行原来的程序，转去执行中断处理程序，为相应的随机事件服务，处理完毕后CPU恢复原程序的继续执行，这种控制方式称为“程序中断控制方式”，简称为中断。

## Slide 27
看书
记下页号
将书放好
接电话
将书取回
继续看书
铃响
主程序
保存主程序现场
处理中断
恢复主程序现场
保存断点
中断请求
从断点处继续执行
图7-9 中断执行的路径示意
日常生活中 “中断”的例子

## Slide 28
7.3 程序中断方式
1）CPU与I/O设备并行工作
2）硬件故障处理（故障是随机的）
3）实现人机联系（使人能随机干预机器）
4）实现多道程序和分时操作
5）实现实时处理（对某一随机事件的及时处理）
6）实现应用系统和操作系统的联系
7）多处理机系统各处理机间的联系
中断方式的一些典型应用

## Slide 29
7.3 程序中断方式

## Slide 30
7.3 程序中断方式
（1）中断源：发出中断请求的来源
二、中断源与中断向量
中断源来自CPU的内部——内部中断（源） 来自CPU的外部——外部中断（源）
种类 外中断
内中断
软中断 预先安排的，
随机的

## Slide 31
7.3 程序中断方式
中断触发器：保存中断事件的状态的触发器
中断寄存器：由上面组成
中断字（码）：寄存器的内容，各个状态的组合
（2）中断的分级与中断优先权
优先权
中断级（注：一级中有多个中断，优先权有所不同）

## Slide 32
7.3 程序中断方式
“中断允许”触发器：开中断置1，关中断清0
中断屏蔽：有选择的封锁部分中断
每个中断源设置一个中断屏蔽触发器，组成中断屏蔽寄存器。 注意：有非屏蔽中断
（3）禁止中断和中断屏蔽

## Slide 33
7.3 程序中断方式
（4）非屏蔽中断与可屏蔽中断
在CPU内部往往有一个“中断允许标志位”IF，不受IF控制的中断称为非屏蔽中断，反之称为可屏蔽中断。
可屏蔽中断处理的冲突和解决

## Slide 34
主程序
：
：
MOV DX，point
ADD point，2
：
：
中断处理程序
：
：
MOV DX，point
ADD point，2
：
：
IRET
可屏蔽中断处理的冲突
冲突的解决
CLI
MOV DX，point
ADD point，2
STI

## Slide 35
7.3 程序中断方式
(5)8086/8088的内中断 (非屏蔽中断)
除法出错中断
溢出中断指令INTO
单步中断
中断指令INTn
(6)其他内中断
单片机8098的内中断
80286/386/486的内中断

## Slide 36
7.3 程序中断方式
(7) 入口地址的形成： 判别中断源
1. 查询法（软件）查中断触发器中的标志
查询程序依次查询各个中断源的中断请求标志“IRF”，若遇到某个中断源的IRF=1，就转入该中断源的处理程序入口
硬件要求最低，实现最简单，易于动态改变各中断源的优先级；
要执行查询程序

## Slide 37
公共服务程序
保存中断现场
0#中断请求？
1#中断请求？
n#中断请求？
恢复中断现场
中断返回
执行0#中断处理程序
执行1#中断处理程序
执行n#中断处理程序
图7-10 查询中断源程序框图

## Slide 38
2.单独请求线编码法 (硬件法)
每个中断源有自己的中断请求信号线，在CPU内采用某种优先编码逻辑形成它们各自的入口地址
响应速度快，但连线多，硬件代价高，而且不易于扩展
7.3 程序中断方式

## Slide 39
7.3 程序中断方式
A：中断请求
举例：

## Slide 40
B：串行排队
上半部分：编码电路，将产生请求中断的设备 中优先级最高的设备码送CPU 下半部分：中断串行排队链(INTRi=0表有请求）
7.3 程序中断方式

## Slide 41
3.向量中断法
中断向量: 中断处理程序入口地址
常用二级向量或多级向量方式，如8086CPU采用二级向量方式，中断类型码 如下：
向量中断法中，中断源通过有关控制逻辑给出相应的一个向量码，CPU据此通过一系列变换得到中断处理程序的入口地址，无需软件查询
7.3 程序中断方式

## Slide 42
中断类型码
中断源
0
1
2
3
4
5 – 31
32-255
除法错
单步中断
非屏蔽中断NMI
断点中断INT3
溢出中断INT0
系统扩展保留
用户自定义
表7-1 8086中断类型码分配表
7.3 程序中断方式

## Slide 43
IP
CS
IP
CS
：
：
IP
CS
000H
004H
3FEH
类型1
类型2
类型255
图7-11 8086中断向量表结构
8086中断向量表结构

## Slide 44
入口地址：
设中断源提供的类型码为N，则入口地址为：
偏移量IP=（4N，4N+1）
段基值CS=（4N+2，4N+3）
7.3 程序中断方式

## Slide 45
4.综合法
实际系统中，常将几种方法综合使用
例如在PC机的串口内，串行输出中断和串行输入中断信号一般合用一个中断请求，中断处理程序中需根据标志位查询具体的中断源
许多单片机中内中断常采取
“单独请求-向量-查询”的混合模型
7.3 程序中断方式

## Slide 46
7.3.2 中断的过程
以8086的向量中断为例，中断的过程一般可划分为几个阶段：
7.3 程序中断方式
  中断请求
中断排优
中断响应
中断处理
中断返回

## Slide 47
1、中断请求
各种外中断请求信号通过中断控制器汇集到INTR请求线，或直接汇集到非屏蔽中断请求线NMI，内中断请求则通过内部逻辑电路提出
7.3 程序中断方式
2、中断排优
在8086中断优先顺序是：除法错、INTn软中断、INTO溢出中断、NMI非屏蔽中断、INTR可屏蔽中断、单步中断TF。

## Slide 48
中断排优一般的原则是：
由故障引起的中断优先于由I/O操作需要引起的中断
非屏蔽中断优先于可屏蔽中断
高速事件中断优先于低速事件的中断
输入信息所需的中断优先于输出信息所需的中断

## Slide 49
3、中断响应
CPU每执行完一条指令后，通过有关控制逻辑判别是否有中断请求
CPU在响应周期中由硬件自动完成以下操作:
保护断点
标志位寄存器FLAG内容压栈
关中断:中断允许标志清零即IF=0 单步中断标志TF清零即TF=0
CPU获得中断服务程序入口地址，分别送入CS和IP寄存器，开始执行中断处理程序

## Slide 50
中断请求 INTR
中断响应 INTA
读周期 RD
写周期 WR
数据 DATA
CPU响应
类型码
FLAG
CS IP
IP
CS
首条指令
图7-12 8086中断响应时序

## Slide 51
中断处理程序入口
保护中断现场
中断处理程序段
恢复中断现场
中断返回
INTERUPT PROC FAR
PUSH AX
PUSH ES
POP ES
POP AX
IRET
图7-13 中断处理程序的基本结构
4、中断处理

## Slide 52
7.3 程序中断方式
中断处理过程
关中断
保存断点、保存现场
判别中断条件 转入中断服务程序
开中断
执行中断服务程序
关中断
恢复现场、恢复断点
开中断
返回断点

## Slide 53
结束现行指令
内中断？
NMI？
INTR？
TF=1？
取下一条指令
N
N
N
IF=1？
N
Y
取回中断类型码
Y
FLAG CS IP IF TF= 0
访问中断向量表
读出入口地址
保护现场
中断服务
FLAG CS IP IF TF= 1
返回被中断的程序
Y
Y
图7-14 中断响应与处理过程

## Slide 54
7.3.3 中断接口模型
1、概念模型
（1）查询式中断接口模型
将程序查询式接口的“I/O准备好”状态位，通过驱动器接到公共的中断请求线INT上即可。当CPU响应中断请求后，可通过软件逐个查询接口的状态位，以确定中断源
7.3 程序中断方式

## Slide 55
（2）向量式中断接口模型
现代计算机系统中广泛采用的方式 引入了向量产生逻辑
向量中断接口的结构:
地址译码器
中断控制器
总线缓冲驱动
数据输出寄存器
数据输入寄存器
I/O控制寄存器
I/O状态寄存器
中断向量寄存器
ADDR
RD
WR
INTR
INTA
DATA

## Slide 56
微机中广泛采用公共请求线结构例子如下：
图7-16 公共中断请求线结构
CPU INTR
+
IM1
IRQ2
IRQ1
IM1
IRQ0
IM0
接口1
BUSY
接口2
IM3
接口3
READY

## Slide 57
2、中断请求的优先级
中断控制逻辑中一般采用优先排队逻辑
（1）并行优先级排队
响应速度很快，能满足高速CPU要求
扩展性稍差，在设计时须先考虑到最大的中断请求数目
7.3 程序中断方式

## Slide 58
74LS138
74LS148
INTR0 INTR1…… INTR7
…………
INTA0 INTA1 …… INTA7
…………
INTA
图7-17 并行中断排队逻辑
7.3 程序中断方式

## Slide 59
（2）串行优先级排队
信号简单；易于扩展
当连接的级数多时，由于时延增大使响应速度变慢
7.3 程序中断方式

## Slide 60
0
INTA0 INTA1 INTAn
INTA
INTI
INTA
INTR
CPU
INTR0 INTR1 INTRn
图7-18 串行中断排队逻辑
7.3 程序中断方式

## Slide 61
3、多重中断
如果在中断处理程序中允许再响应其他中断请求，就会出现多重中断嵌套，如图7-19所示
主程序 中断程序1 中断程序2 中断程序3 中断程序4
图7-19 中断嵌套与递归过程

## Slide 62
7.3 程序中断方式
中断嵌套
3. 多重中断处理
原则：同级与低级的不能中断 高级的可以中断低级的

## Slide 63
7.4 DMA方式
一次中断处理过程一般只能传送一个字符，且需要执行若干条指令。
对于高速的批量数据传输，程序中断方式就很难满足要求
为了解决这类问题，在计算机系统中引入了“直接存储器传送”控制方式，简称DMA方式。

## Slide 64
7.4 DMA输入输出方式
DMA是I/O设备与主存储器之间由硬件组成的直接数据通道，在传送过程中无需CPU程序干预用于成组高速数据传送。
DMA控制器：完成数据传送
CPU：预处理，后处理（对缓冲区的处理及对DMA的控制）
一、DMA三种工作方式
1、CPU暂停方式
CPU停一段时间，DMA传送一组数据

## Slide 65
7.4 DMA输入输出方式
2、CPU周期窃取方式
CPU停一个工作周期，DMA传送一个数据
3、直接访问存储器工作方式（标准方式）
当CPU不占用存储总线时：CPU与DMA并行工作
当CPU占用存储总线时：DMA优先
二、DMA控制器组成
设备寄存器、中断控制、DMA控制逻辑

## Slide 66
7.4 DMA输入输出方式
1、设备寄存器
MAR 主存地址寄存器
ADR外围设备地址寄存器
WC 字数计数器
CSR 控制与状态寄存器
DBR 数据缓冲寄存器
2、中断控制逻辑
申请中断CPU，进行预处理和后处理
3、DMA控制逻辑（实现DMA功能）
地址选择、优先排队、DMA请求、数据传送

## Slide 67
7.4 DMA输入输出方式
1、DMA预处理
由CPU完成初始化
2、数据传送
由DMA控制
输入：设备→DBR
→主存数据寄存器
→主存
输出：逆向
3、后处理
由CPU完成
7.4.2 DMA过程

## Slide 68
1、初始化
（1）准备数据或缓冲区
（2）初始化DMA接口的有关控制逻辑
（3）结束中断的初始化工作
2、DMA请求
3、DMA响应
CPU接到DMA请求，在当前总线周期操作结束后，暂停CPU对系统总线的控制与使用，发出DMA应答信号，将总线控制权交给DMA控制器。
7.4.2 DMA过程

## Slide 69
4、DMA传送
控制地址，读写控制信号完成一次传送
修改地址指针
DMA请求清除
5、结束处理
以回零信号或中断请求通知CPU进行后续处理
7.4.2 DMA过程

## Slide 70
7.4.1 DMA方式的一般概念
DMA方式主要是直接依靠硬件实现数据传送，它不执行程序，不能处理较复杂的事件，因此DMA方式并不能完全取代中断方式，而且以DMA方式传送一批数据后，往往采用中断方式通知CPU进行结束处理。
？ DMA能否完全取代中断
7.4 DMA输入输出方式

## Slide 71
DMA方式特点
在I/O设备与主存之间直接传送数据，占用时间很少
传送时，源与目的均直接由硬件逻辑指定
主存中要开辟相应的数据缓冲区，指定数据块长，计数由硬件完成
在一批数据传送结束后，一般通过中断方式通知CPU进行后处理
CPU与I/O设备在一定程度上并行工作，效率很高
一般用于高速、批量数据的简单传送

## Slide 72
DMA应用举例
磁盘接口
网络通信接口
动态存储器刷新
高速数据采集接口
7.4 DMA输入输出方式
7.4.3 DMA接口组成

## Slide 73
1、概念模型
不同的系统中，DMA接口的功能和组织可能有所不同，主要涉及下述几个问题：
DMA控制逻辑与I/O接口是分离的？合并的？
DMA传送范围是局限于主存与I/O设备之间？还是更为广泛一些？
7.4 DMA输入输出方式
DMA传送的数据是否需要经过DMA控制器？
一个DMA控制器与多台设备之间的连接方式？
多个DMA控制器的请求方式与判优方式？

## Slide 74
（1）单通道合并型DMA接口
控
制
与
状
态
逻
辑
数
据
缓
冲
寄
存
器
地
址
寄
存
器
/
计
数
器
块
长
寄
存
器
控
制
字
寄
存
器
中
断
机
构
总线请求
总线批准
DMA控制器（接口）
CPU
设备
主存
系统总线
图7-28 单通道合并型DMA接口
几种典型结构

## Slide 75
（2）选择型DMA接口
总线请求
总线批准
CPU
主存
系统总线
图7-29 选择型DMA接口
I/O
I/O
I/O总线
控
制
与
状
态
逻
辑
数
据
缓
冲
寄
存
器
地址寄存器
/
计数器
字
计
数
器
设备号寄存器与选择电路
中断机构
DMA控制器（接口）
时序电路

## Slide 76
（3）集中多路型DMA控制器
将DMA控制逻辑中的公用部分从设备接口中分离出来，成为一种通用的DMA控制器
DMA控制器部分与I/O设备的具体特性无关，它负责接受I/O设备提出的DMA请求，然后向CPU申请控制系统总线，以实现DMA传送。
数据可在I/O设备、接口、系统总线、主存之间直接传送，并不经过DMA控制器

## Slide 77
主存
DMA控制器
总线请求
总线批准
CPU
系统总线
图7-30 集中多路型DMA控制器
接口
接口
I/O
I/O
DREQ0
DREQ1
DACK0
DACK1

## Slide 78
2、单字传送与成组传送
（1）单字传送方式
每次DMA请求得到响应后，DMA控制器占用一个总线周期，进行一次传送（按总线的数据通路宽度传送一个字）；然后释放总线，将总线控制权交还给CPU，以进行新的一次总线控制权判别。
能有效地利用主存速率，允许CPU程序或其他I/O设备并行工作

## Slide 79
（2）成组传送方式
每次DMA请求得到响应后，DMA控制器连续占用多个总线周期，进行多次DMA传送，直到一个数据块传送完毕，才将总线控制权交回给CPU

## Slide 80
3、多个DMA控制器的连接
CPU
DMA
控制器
DMA
控制器
DMA
控制器
HRQ0
HRQ1
HRQ2
HLDA0
HLDA1
HLDA2
（a）独立请求方式

## Slide 81
（b）公共请求方式
CPU
DMA
控制器
DMA
控制器
DMA
控制器
HLDA
HRQ

## Slide 82
CPU
DMA控制器
DMA控制器
HLDA
HRQ
DREQ0
DACK0
DREQ1
DACK1
DREQ2
DACK2
（c）级联方式

## Slide 83
7.5 通道与IOP
DMA传送的对外围设备的管理和某些操作的控制需由CPU承担；
大型计算机系统中依靠主CPU采取中断和DMA等管理方式已不能满足需要；
通道和IOP方式引入计算机系统解决了上述问题
DMA存在的问题：
1）DMA数量增加，提高了成本，控制复杂。 2）CPU预处理后处理，及周期挪用，降低CPU执行效率。

## Slide 84
7.5.1 通道
一、通道方式及其特点
通道是一种专用控制器，它通过执行通道程序进行I/O操作的管理，为主机与I/O设备提供一种数据传输通道
通道方式是在DMA方式的基础上发展起来的、功能更强的一种I/O管理方式
1、 I/O通道的定义：
代替CPU管理控制外设的独立部件，是一种能执行有限I/O指令集合（通道命令）的I/O处理机

## Slide 85
3、CPU与通道分工及特点
CPU：启动通道、通道结束处理
通道：实施对I/O系统的统一管理和控制
2、连接方式（四级）
主机—通道—设备控制器—I/O设备
7.5 通道与IOP

## Slide 86
7.5 通道与IOP

## Slide 87
4、与DMA的区别
DMA由硬件完成数据传输，通道通过软硬件
1）传输控制（由通道）与数据处理（CPU）分工
2）由存储器管理部件选择通道与CPU分时使用内存，真正并行工作
3）通道是从属于CPU的I/O处理器
特点：
7.5 通道与IOP

## Slide 88
二、通道的分类

## Slide 89
1、字节多路通道
  每次交换一个字节
  有多个子通道，分时共享通道
  适用于多台低、中速设备。
2、选择通道
  每次传送一个数据块
  每次由一个外设独占通道（依次使用）
  适用于多台高速设备
3、数组多路通道（ 两者的结合）
成组传送；多个子通道分时共享； 多路并行、高速传送
二、通道的分类

## Slide 90
三、通道的结构
结合型通道：通道是作为CPU的一部分， 早期的系统中
独立型通道：通道完全独立于CPU之外， 现代计算机系统中
通道程序：
早期的系统中，存放在主存之中，程序执行效率降低
现代计算机系统中，通道有自己的局部存储器来存放通道程序，程序执行效率高

## Slide 91
四、通道指令
采用通道结构的系统中，与输入／输出有关的指令分为两级
CPU执行的I/O指令
通道执行的通道指令
7.5 通道与IOP

## Slide 92
7.5.2 IOP与外围处理机
IOP是通道的进一步发展，IOP的结构更接近于常规CPU
微机系统IOP被视为主机中的一个部件，称为协处理器
下图Intel 8089 IOP内部结构粗框图
7.5 通道与IOP

## Slide 93
8089 IOP的内部结构

## Slide 94
8089 IOP与系统的连接方式分为两类
本地方式(LOCAL)

## Slide 95
远程方式(REMOTE)
系统总线
主 存
I/O设备
I/O设备
系统空间
存储器编址
8286
8289
8286
CPU 8086/8088
I/O
I/O
IOP不能访问的I/O空间
8286
8289
8286
8286
8289
8286
IOP 8089
IOP 8089
I/O
I/O
I/O
I/O
CPU不能访问的I/O空间
I/O总线
图7-43 8089远程方式示意图

## Slide 96
7.6 总线与接口
计算机系统大多采用模块结构
总线——一组能为多个部件分时共享的公共信息传送线路。
总线特点： 分时、共享
总线标准 正式公布的标准 实际的工业标准 规定：几何尺寸、引脚数、各引脚定义 以及时序电气参数等
总线协议一般包括：信号线定义、数据格式、时序关系、信号电平、控制逻辑等

## Slide 97
7.6 总线
总线分类：3类
内总线：连接CPU内部各部件
系统总线：连接计算机内部各部件 (CPU、MEM、I/O)
常见：ISA、EISA、VESA、PCI
外总线 ：系统之间，系统与外设之间 （如Computer－Computer, Computer－远程通讯设备/测试设备等）
常见： EIA RS－232C，IEEE－488

## Slide 98
按数据传送格式
并行总线
串行总线
按控制方式
异步总线
同步总线
扩展同步总线
7.6 总线

## Slide 99
总线时序示意
ADDR
DATA
RD
ACK
CLK
ADD
DATA
RD
ACK
异步总线时序
同步总线时序

## Slide 100
7.6.4 总线操作时序
一、同步控制方式
7.6 总线

## Slide 101
二、扩展同步方式
7.6 总线

## Slide 102
三、异步控制方式
7.6 总线

## Slide 103
7.6 总线
1、单总线
所有模块都连接到同一总线上
一、总线类型
优点：简单、易扩展
缺点：瓶颈

## Slide 104
2、多总线： 将高速、低速模块分开
7.6 总线

## Slide 105
2、多总线：
用于小型机、中大型机 可缓解瓶颈效应
7.6 总线

## Slide 106
1、总线判优控制
二、总线组成
总线：一组传输线
总线控制线路：协调共享总线的各个设备
多个部件同时申请对总线的使用权，需判优
按照申请者的优先权选择可控制总线的设备，保证在同一时间内只有一个设备使用总线
7.6 总线

## Slide 107
主控器（主设备）： 可控制总线并启动数据传送的设备
受控器（从设备）： 能响应总线主控器发出的总线命令的设备
仲裁控制机构设置方式：
集中式控制： 总线控制逻辑集中于一个设备，如 CPU
分布式控制： 总线控制逻辑分散在连接总线的各个部件
7.6 总线

## Slide 108
串行链式总线判优控制
控制线：总线请求、总线可用、总线忙
各部件已按优先级次序排列
7.6 总线

## Slide 109
2、总线通信
传送方式：
同步方式：由统一的时钟控制数据的传送
异步方式（可实现不同速度部件的通信）： 通过“握手”信号实现总线数据传送
3、出错处理
无纠错能力的部件向CPU发的中断请求信号
4、总线驱动
采用三态输出电路、集极开路输出电路驱动总线
7.6 总线

## Slide 110
总线的信号组成
数据线
地址线
控制信号线
数据传输控制信号
读／写与M／IO选择
应答信号
地址有效信号
电源线
总线请求与交换信号
非平衡控制方式
平衡控制方式
其他控制信号

## Slide 111
整个总线分成4部分：
数据传送总线：由地址线AB、数据线DB、控制线CB组成
仲裁总线：包括总线请求线和总线授权线
中断和同步总线：用于处理带优先级的中断操作，包括中断请求线和中断认可线
公用线：包括时钟信号线、电源线、地线、系统复位线以及加电或断电的时序信号线等。

## Slide 112
几种常用的总线结构：
S-100 (IEEE-696)
Intel Multibus (IEEE-796)
Zilog Z-Bus (122根引线)
IBM 62线总线(IBM PC/XT总线)
IBM PC/AT
ISA
EISA
PCI
USB

## Slide 113
MultiBus : 早期计算机使用的一种总线
支持8位/16位数据总线（32位数据线用MultiBusII）
容易构成多处理机系统
任一时刻，总线上只能有两个模块（主/从）相互通信，通过总线仲裁器来确定新的主/从关系。
支持8级中断请求信号
信号线全部采用负逻辑

## Slide 114
三、微机总线
1、ISA (Industrial Standard Architecture)
也叫AT总线，是IBM推出第一台286机时采用的总线标准，至今仍较通用
基于98针扩展接插器上的16位总线设计; 8位/16位数据传送；24位寻址；
数据传输率高达8Mbit/s
按行排列的双面针连接 62＋36线引脚； 每个插孔实际上有两个连接点A面和B面
特点：
7.6 总线

## Slide 115
2、EISA (Entended ISA 扩展工业总线标准)
特点：16位/32位数据；32位寻址；33Mb/s
支持多总线主控管理，这使得很多情况下，完全不需要CPU的参与即可完成设备间的数据传输
与传统ISA总线完全兼容。EISA 扩展槽十分特殊，分为上下两层，上层为ISA接点（98引脚），下层为EISA接点（188引脚）插槽下部设有访问键，保证EISA板接触良好，同时ISA板只能和上部的引脚相连。
7.6 总线

## Slide 116
3、PCI (Peripheral Component Interconnect)
PCI总线发展的原因：
GUI ，大量数据的传输对总线提出了高性能的要求 ISA最大总线吞吐量为8Mb/s EISA最大总线吞吐量为33Mb/s;远不能满足需要 PCI最大总线吞吐量为133Mb/s
PCI可以降低系统成本 处理能力、传输速度都很高 可使成本降低10%~15%
7.6 总线

## Slide 117
3、PCI (Peripheral Component Interconnect)
PCI 总线结构：桥路结构 将PCI总线转换为标准的总线结构如ISA/EISA等 PCI桥路实现了驱动PCI总线所需的全部控制，在与CPU的接口方面引入了先入先出缓冲器，使PCI上的部件可与CPU并行工作
通过“桥”（数据缓冲器）将系统与PCI相连， 使总线可并发工作
7.6 总线

## Slide 118
PCI总线时钟频率33MHZ，与CPU频率无关（通用）
地址线、数据线分时复用
支持并发工作
总线宽度32位，可扩展到64位，数据传输率高达132~264Mbit/s
其他特性：如3.3V工作电压（绿色） Plug and Play(一旦PCI卡插入，系统BIOS将根据读到的关于该扩展卡的信息，结合实际，为插卡分配存储地址、端口地址、中断等，免除人工配置麻烦)
PCI性能特点：
7.6 总线

## Slide 119
五、外设接口
硬件接口的含义： 外设与主机相连时，所遵循的物理、电气特性的技术规范
如图： USB接口的鼠标
7.6 总线

## Slide 120
3、其他外设接口
(1)IEEE-488: 电子仪器，并行总线接口
8位AB/DB复用，异步传送方式
(2)RS-232C：串行数据总线标准
与TTL电平不同 “1” －5～－15V； “0” ＋5～＋15V，需MC1488/1489转换
7.6 总线

## Slide 121
(3)USB： Universal Serial Bus通用串行总线接口 安装方便、高带宽、易扩展、价廉；
易用性：支持热插拔和即插即用
可扩展性：USB集线器，树型连接（串接，理论127个设备）理论上可连127台外设
快速性：USB1.1规定了两种速率：低速1.5Mbit/s和全速12Mbit/s(注意：比并口还快） USB2.0 允许480Mbit/s
7.6 总线

## Slide 122
(3)USB：
可靠性：硬件设计（消除数据噪声） USB数据传输协议（差错校验/数据重传）
内置电源：为外设提供5V和最多500mA电源，满足大部分低功耗设备的电源要求
7.6 总线
(4)AGP：加速图形接口
(5)PCMCIA： 用于笔记本电脑，插闪存卡、FAX/Modem卡

## Slide 123
7.7 典型外设接口
7.7.1 ATA接口
目前PC机中最常用的IDE硬盘接口
分为ATA-1、ATA-2、ATA-3、ATA-4、ATA-5、ATA-6及Serial ATA，双向兼容
并行ATA硬盘接口特性见教材表7-5，接口模型如下图：

## Slide 124
接
口
与
驱
动
电
路
硬盘盘体
数据总线
数据读写选通
DMA请求/应答
中断请求
硬盘选择
编程端口选择
检测/同步
图7-48 ATA接口模型
状态联络

## Slide 125
7.7.2 SCSI接口
常用于服务器，具有很好的并行处理能力；
向前兼容 ；
50 针插座，接口和设备分离，接口模型如下图
7.7 典型外设接口

## Slide 126
S
C
S
I
接
口
卡
SCSI设备
数据总线
输入/输出选择
状态联络
图7-49 SCSI接口模型
奇偶校验
传送控制与联络

## Slide 127
接口卡（适配器）
1、IDE和EIDE接口：硬盘接口
 | IDE | EIDE
传输率 | 1.5MB/S | 12~18MB/S
最多可接 硬盘数 | 2个 | 4个
每硬盘容量 | <528M | >528M
2、SCSI接口（智能外设接口）
特点：16位，比IDE快，但价格高
7.7 典型外设接口

## Slide 128
某型号主板图：

## Slide 129
内存条
内存颗粒

## Slide 130
本章结束

## Slide 131: 补充作业
1、某计算机有四级中断，其中断响应及处理优先级从高到低依次为4、3、2、1。假定在运行用户主程序过程中，同时出现2级和3级中断请求。在处理2级中断过程中，又出现了4级中断请求。上述中断处理完毕后，又出现2级中断，待CPU再次处理2级中断请求时，又出现1级中断请求。试问各级中断处理完成的顺序，并画出处理该多重中断的示意图。
2、某输入输出系统采用字节多路通道控制方式，共8个子通道，各子通道每次传送一个字节，已知整个通道最大传输速率为每秒1200字节，问每个子通道的最大传输速率是多少?

## Slide 132
补充作业
3、已知一个32位大型机有两个选择通道和一个字节多路通道。每个选择通道连接两台磁盘机和两台磁带机，多路通道连接两台打印机、两台卡片输入机和10台CRT显示终端。假设这些设备的传输速率为(KB/S)： 磁盘机 800 磁带机：200 打印机 6.6 卡片输入机：1.2 CRT显示终端 1 求该计算机系统的最大I/O传送速率。